## Slide 1
打造人工智能共享实训基地，我校专业集群协调发展
信
系
学习单元五、IP编址

## Slide 2
学习单元五、IP编址
编址是网络层协议的重要功能。要让同一网络或不同网络中的主机之间实现数据通信，必须给它们分配合适的地址。IPv4和IPv6均可为传输数据的数据报提供分层编址。
IPv4地址的结构是什么？
单播、广播以及多播IPv4地址的特点和用途是是什么？
公用地址空间、私有地址空间以及保留地址空间的用途是什么？
开发IPv6编址的原因是什么？
IPv6地址如何表示？
IPv6地址有哪些类型？
使用多播地址的目的及其用途是什么？

## Slide 3
学习单元五、IP编址
5.1 IPv4地址
5.2 IPv6地址

## Slide 4
5.1 IPv4地址
5.1.1子网掩码
5.1.2 网络、主机和广播地址
5.1.3 IPv4地址类型
5.1.4 IPv4单播、广播和组播

## Slide 5
5.1.1子网掩码
确定到达远程网络所需的本地网关。
默认网关
用于标识IPv4地址的网络部分/主机部分。
子网掩码
主机唯一的IPv4地址。
IP地址
子网格掩码也同样是一个32位二进制数，用于屏蔽IP地址的一部分信息，以区别网络地址和主机地址，也就是说通过IP地址和网络掩码的计算才能知道计算机在哪个网络中。

## Slide 6
5.1.1子网掩码
1.AND 运算
为了确定IPv4地址的网络部分和主机部分，要将子网掩码与IPv4地址从左到右逐位比较。子网掩码中的“1”表示网络部分，“0”表示主机部分。
用于确定网络部分和主机部分的实际流程叫作AND运算。
逻辑AND运算比较两个位，所得结果如下所示：
1 and 1 =1; 1 and 0 =0; 0 and 1 =0；0 and 0 =0。

## Slide 7
5.1.1子网掩码
1.AND 运算
要确定IPv4主机的网络地址，要在子网掩码内对IPv4地址进行逐位AND 运算。地址和子网掩码之间的and运算得到的结果就是网络地址。
192.168.1.100
255.255.255.0
1100 0000.1010 1000.0000 0001.0110 0100
1111 1111.1111 1111.1111 1111.0000 0000
IPv4地址
子网掩码
AND结果
1100 0000.1010 1000.0000 0001.0000 0000
192.168.1.0
十进制数
二进制数

## Slide 8
5.1.1子网掩码
2.前缀长度
使用点分十进制子网掩码地址表示网络地址和主机地址变得很麻烦，这时可以选择确定子网掩码的速记法，即前缀长度。
前缀长度就是子网掩码中设置为1的位数。使用 “斜线记法”写入，即“/”紧跟设置为1的位数。借此计算子网掩码中的位数，并在前面加斜线表示。
255.0.0.0
255.255.0.0
/8
/16
/24
255.255.255.0

## Slide 9
5.1.2 网络、主机和广播地址
每一个网络地址确定主机地址和广播地址，如图5.3所示。
网络地址。地址和子网掩码指定一个网络。该网络中的所有主机共享同一个网络地址。用于表示网络本身，具有正常的网络号部分，主机号部分为全“0”的IP地址代表一个特定的网络，即作为网络标识之用，如102.0.0.0、138.1.0.0和198.10.1.0。
广播地址。与网络中的所有主机通信的特殊地址。
网络
主机地址
网络地址
第一个主机地址
图5.3 网络中的地址类型
192.168.1.0/24
最后一个主机地址
广播地址
192.168.1.1/24
192.168.1.254/24
192.168.1.255/24

## Slide 10
5.1.3 IPv4地址类型
2.公用地址和私有地址
公用IPv4地址是在ISP（互联网服务提供商）路由器之间全面路由的地址。
但是，并非所有可用的IPv4地址都可用于互联网。大多数组织使用称为私有地址的地址块向内补助及分配IPv4地址。
私有IPv4地址。只能自己组网时使用，不能在Internet上使用，Internet没有这些地址的路由。

## Slide 11
5.1.3 IPv4地址类型
2.公用地址和私有地址
REC1918留出3块IP地址空间（1个A类地址段，16个B类地址段，256个C类地址段）作为私有的内部使用的地址。
A类：10.0.0.0/8或10.0.0.0～10.255.255.255
B类：172.15.0.0/12或172.15.0.0～172.31.255.255
C类：192.168.0.0/16或192.168.0.0～192.168.255.255。

## Slide 12
5.1.3 IPv4地址类型
2.公用地址和私有地址
大多数组织将私有IPv4地址用于其内部主机。但是这些私有地址在互联网上不可路由，必须转换为公有IPv4地址。
网络地址转换NAT（Network Address Translation）用于私有IPv4地址和公有IPv4地址间的转换。
这通常是在将内部网络连接到ISP网络的路由器上完成。
目前，家庭路由器可提供同样的功能。例如，大多数家庭路由器是从私有IPv4地址192.168.1.0/24将IPv4地址分配给其无线或有线主机。

## Slide 13
5.1.3 IPv4地址类型
3.特殊用户IPv4地址
一些地址，比如网络地址和广播地址不能分配给主机。还有些特殊地址可以分配给主机，但这些主机在网络内的交互方式却受到限制。
（1）网络地址。用于表示网络本身，具有正常的网络号部分，主机号部分为全“0”的IP地址代表一个特定的网络，即作为网络标识之用，如102.0.0.0。

## Slide 14
5.1.3 IPv4地址类型
（2）广播地址。用于向网络中的所有设备广播分组。具有正常的网络号部分，主机号部分为全“1”的IP地址代表一个在指定网络中的广播，被称为广播地址，如102.255.255.255。
（3）环回地址（127.0.0.0/8或127.0.0.0127.255.255.254）。最常见的是127.0.0.1，主机使用这些特殊地址将流量指向其自身。例如，主机可以使用这个特殊地址测试TCP/IP配置是否运行正常。
注：127.0.0.1环回地址对ping命令的应答。

## Slide 15
5.1.3 IPv4地址类型
（4）本地链路地址（169.254.0.0/16或169.254.0.0169.254.255.254）。通常称为自动私有IP编址（APIPA）地址。Windows DHCP客户端在无可用DHCP服务器时，使用它们进行自我配置。在对等连接中非常有用。
（5）TEST-NET（192.0.2.0/24或192.0.2.0192.0.2.254）。这些地址留作教学使用，用于文档和网络示例。

## Slide 16
5.1.4 IPv4单播、广播和组播
1.为主机分配地址
静态分配
在网络中，一些设备需要固定的IP地址，例如，打印机、服务器和要求固定IP地址的网络设备。通常为这些设备分配静态IP地址。
动态分配
通常情况下，用户群体和其设备频繁更改。因此，为每台设备静态分配IPv4地址并不现实。因此，要使用动态主机配置协议（DHCP）为这些设备动态地分配IPv4地址。

## Slide 17
5.2下一代的网际协议IPv6
5.2.1. IPv6的特点
5.2.2 IPv6数据报格式
5.2.5 IPv6单播地址
5.2.4 IPv6地址结构
5.2.3 IPv6地址表达方式
5.2.6 IPv6组播地址

## Slide 18
5.2.1. IPv6的特点
IPv6采用128位地址长度，几乎可以不受限制地提供地址。端到端IP连接、服务质量（QoS）、安全性、多播、移动性、即插即用等。
（1）更大的地址空间。IPv6把IP地址长度从32位增大到128位，即有2128-1个地址，使地址空间增大了296倍。几乎不会被耗尽，可以满足未来网络的任何应用，如物联网。

## Slide 19
5.2.1. IPv6的特点
（2）层次化的路由设计。IPv6采用了层次化的设计方法，前3位固定，第4~16位顶级聚合。理论上，互联网骨干设备上的IPv6路由表只有213=8192条路由信息。
（3）效率高、扩展灵活。相对于IPv4报头大小的可变（可为20~60字节），IPv6报头采用了定长设计，大小固定为40字节。

## Slide 20
5.2.1. IPv6的特点
（4）支持即插即用（即支持自动配置(Auto-configuration)功能）。设备连接到网络中时，可以通过自动配置的方式获取网络前缀和参数，并自动接合设备自身的链路地址生成IP地址，简化了网络管理。
（5）更好的安全性保障。IPv6通过扩展报头的形式支持IPSec协议，无须借助其他安全加密设备，

## Slide 21
5.2.1. IPv6的特点
（6）引入了流标签的概念。使用IPv6新增的Flow Label字段，加上相同的源IP地址和目的IP地址，可以标记数据报属于某个相同的流量，业务可以根据不同的数据流进行更细致的分类，实现优先级控制。

## Slide 22
5.2.2 IPv6数据报格式
IPv6数据报
基本报文头
有效载荷
扩展报文头（零个或多个）
数据部分
只包含基本的必要属性，如源IP地址、目的IP地址等。

## Slide 23
5.2.2 IPv6数据报格式
扩展
报文头1
…
扩展
报文头N
数 据 部 分
40字节
IPv6数据报
有效载荷
基本报文头
不超过65535字节
发送在前
图5.4 具有多个可选扩展首部的IPv6数据报的一般形式

## Slide 24
5.2.2 IPv6数据报格式
IPv6数据报的基本报文头

## Slide 25
5.2.2 IPv6数据报格式
通信流类别（Traffic Class）：占8bit，表示Ipv6数据报的类型或优先级。
流标号(Flow label)：占20bit。该字段可用于“给属于特殊流的分组加上标签，这些特殊流是发送方要求进行特殊处理的流。
有效载荷长度(Payload length)：占16bit。它指明IPv6数据报除基本首部以外的字节数（所有扩展报头都算在有效载荷之内）。这个字段的最大值是64KB（65535B）。

## Slide 26
5.2.2 IPv6数据报格式
下一个报文头（Next Header）：占8bit。指明基本报头后面的扩展报头或者上层协议中的协议类型。类似于IPv4的协议字段一样。
跳数限制（Hop Limit）：占8bit。其功能类似于IPv4中的TTL字段。它定义了IP数据报所能经过的最大跳数，用来防止数据报在网络中无限期地存在。源点在每个数据报发出时即设定某个跳数限制（最大为255跳）。每个路由器在转发数据报时，要先将跳数限制字段中的值减

## Slide 27
5.2.2 IPv6数据报格式
紧跟着8个基本字段后面是扩展报文头和数据部分。扩展报文头部分并不固定，如果存在，以64比特为单位附加。多个扩展报文头层层嵌套，内部扩展头由外层扩展头中的下一个报文字段指示。
如果数据报携带有上层数据，则最后一个下一个报文头字段用来指示运输层协议，比如TCP或UDP。如果不携带上层数据，也就是没有下一个报文头，则下一个报文头的值为59。
IPv6数据报的的扩展报头

## Slide 28
5.2.2 IPv6数据报格式
逐跳选项扩展报头（Hop-by-Hop Option Header）
路由扩展报头(Routing)
分段扩展报头(Fragmentation)
认证扩展报头(Authentication)
封装安全净载扩展报头(Security encrypted payload)
目的选项扩展报头
IPv6数据报的的扩展报头

## Slide 29
5.2.3 IPv6地址表达方式
IPv6的地址在表示和书写时，用冒号将128位分割成8个16位的段。每段被转换成一个4位十六进制数，并用冒号隔开。这种表示方法叫冒号十六进制记法（Colon Hexadecimal Notation，简写Colon hex）。IPv6地址不区分大小写，即可用大写或小写。
首选格式表示使用所有32个十六进制数书写IPv6地址，每4个十六进制数为一组，中间用：隔开。
1.首选方式

## Slide 30
5.2.3 IPv6地址表达方式
（1）忽略前导0。忽略16位部分或十六进制数中的所有前导0（零）。如：
00AB可表示为AB；09B0可表示为9B0;0D00可表示为D00。
此规则仅适用于前导0，不适用于后缀0，否则会造成地址不明确。如：十六进制数“CBD”可能是“0CBD”，也可能是“CBD0”。
2．压缩（Zero Compression）方式

## Slide 31
5.2.3 IPv6地址表达方式
（2）忽略全0数据段。使用双冒号（：：）替换任何一个或多个由全0组成的16位数据段（十六进制数）组成的连续字符串。
双冒号（::） 只能在一个地址中出现一次，可用于压缩一个地址中的前导、末尾或相邻的16位零。例如：
2005:0610:0000:0001:0000:0000:0000:67ff可以表示为2005:610:0:1::67ff
2．压缩（Zero Compression）方式

## Slide 32
5.2.3 IPv6地址表达方式
3.内嵌IPv4地址的IPv6地址
当处理拥有IPv4和IPv6结点的混合环境时，可以使用IPv6地址的另一种形式。即 x:x:x:x:x:x:d.d.d.d，其中，“x”是IPv6地址的96位高位顺序字节的十六进制值，“d”是32位低位顺序字节的十进制值。通常，“映射IPv4的IPv6地址”以及“兼容IPv4的IPv6地址”可以采用这种表示法表示。这其实是过渡机制中使用的一种特殊表示方法。
例如： 0:0:0:0:0:0:192.167.2.3或者：：192.167.2.3
0:0:0:0:0:34ff:192.167.2.3以及::34ff: 192.167.2.3
2．压缩（Zero Compression）方式

## Slide 33
5.2.3 IPv6地址结构
IPv6地址结构为子网前缀+接口ID。子网前缀相当于IPv4中的网络部分，接口ID相当于IPv4的主机号。
IPv6 地址前缀或网络部分可以由点分十进制子网掩码或前缀长度（斜线记法）标识。
前缀长度范围为0~128。局域网和大多数其他网络类型的IPv6前缀长度为/64.这意味着地址前缀或网络部分的长度为64位，为该地址的接口ID（主机部分）另外保留64位。

## Slide 34
5.2.3 IPv6地址结构
如：2001:db8:0:1::100/64
前缀
64位
2001:db8:0:1
::100
64位
接口ID

## Slide 35
5.2.4 IPv6单播地址
IPv6地址
单播地址
组播地址
任播地址
全球单播地址
本地链路地址
唯一本地地址
环回地址
未指定地址
嵌入式IPv4地址

## Slide 36
5.2.4 IPv6单播地址
1、全球单播地址
IPv6全球单播地址（GUA）具有全局唯一性，可在IPv6 Internet上路由。这些地址相当于公有IPv4地址。
也称为可聚合全球单点传送地址。可聚合全球单点传送地址依靠分层体系使路由表变得容易管理
Site
Topology
Interface Identifer
3 13 8 24 16 64
Public Topology
FD
TLA ID
Res
NLA ID
SLA ID
Interface ID

## Slide 37
5.2.4 IPv6单播地址
1、全球单播地址
全局单播地址可以静态配置也可动态分配。在主机上配置IPv6地址与配置IPv4地址相似。与使用IPv4一样，多数IPv6网络的管理员会启用IPv6地址的动态分配。
IPv6使用两种地址自动配置协议，分别为无状态地址自动配置协议(SLAAC)和IPv6动态主机配置协议(DHCPv6)。

## Slide 38
5.2.4 IPv6单播地址
2、本地链路单播地址
本地链路地址用于与同一链路中的其他设备通信。在IPv6中，链路是指子网。本地链路地址仅限于单个链路。它们的唯一性仅在该链路上得到保证，因为它们在该链路之外不具有可路由性。也就是说，路由器不会转发具有本地链路源地址和目的地址的数据报。
IPv6本地链路地址允许设备与同一链路上支持IPv6的其他设备通信，并且只能在该链路（子网）上通信。具有源或目的本地链路地址的数据报。

## Slide 39
5.2.4 IPv6单播地址
2、本地链路单播地址
全局单播地址不是必需项。但是每个支持IPv6的网络接口均需要有本地链路地址。
IPv6本地链路地址属于FE80::/10范围。/10表示前10位是1111 1110 10XX XXXX。第一个十六进制数的范围是1111 1110 1000 0000（FE80）1111 1110 1011 1111（FEBF）。

## Slide 40
5.2.4 IPv6单播地址
3、唯一本地地址
唯一本地地址是IPv6网络中可以自己随意使用的私有网络地址，使用特定的前缀FD00/8标识。这些地址在全局IPv6上不可路由，不应转换为全局IPv6地址。唯一本地地址的范围是FC00::/7 FDFF::/7。唯一本地地址可用于从来不需要访问其他网络或具有其他网络访问权的设备。

## Slide 41
5.2.5 IPv6组播地址
在IPv6地址中没有广播的概念，广播地址被组播地址替代。组播地址也称多点传送地址。
组播地址标识了一组接口，目的IP地址是组播地址的数据报会被属于该组的所有接口接收。在IPv4中组播地址的最高四位设为1110。在IPv6网络中，组播地址也有特定的前缀来标识。IPv6组播地址的前缀为FF00::/8。

## Slide 42
5.2.5 IPv6组播地址
11111111
Flags 1111111
Scop
Group ID
8
4
4
112bits
组ID（Group ID），112bit，定义不同的组播组。下面是一些预先定义的知名组播地址。
FF01::1 ：代表本接口范围内的所有IPv6节点；
FF01::2 ：代表本接口范围内的所有IPv6路由器；
FF02::1 ：代表本链路范围内的所有IPv6节点；
FF02::2 ：代表本链路范围内的所有IPv6路由器；
FF05::1 ：代表本站点范围内的所有IPv6路由器。

## Slide 43
5.2.6 IPv6任播地址
任播地址是IPv6特有的地址类型，它用来标识一组网络接口（通常属于不同的节点），也称为任意点传送地址。
路由器会将目的地址是任播地址的数据包发送给距离本地路由器最近的一个网络接口。接收方只需要是一组接口中的一个即可，如移动用户上网就需要因地理位置的不同，而接入离用户距离最近的一个接收站，这样才可以使移动用户在地理位置上不受太多的限制。

## Slide 44
5.2.6 IPv6任播地址
IPv6任播地址是分配给多于一个接口（通常属于不同的节点）的地址，任播地址从单播地址空间中进行分配，使用单播地址的任何格式。因而，从语法上，任播地址与单播地址没有区别。当一个单播地址被分配给多于一个的接口时，就将其转化为任播地址，指派了该地址的节点必须明确地配置任播地址。

## Slide 45
5.2.6 IPv6任播地址
一个预定义的任播地址是子网路由器任播地址，地址格式如图5.10示。
000…000
Subnet prefix
n bit
（128-n）bit
图5.10任播地址结构
子网前缀是标志特定链路的前缀，与在该链路上的接口地址相比，它们的前缀是相同的，只是任播地址的接口ID为“0”。

## Slide 46
5.3 IPv4向IPv6过渡
5.3.1 双协议栈
5.3.2 隧道技术
5.3.3 NAT-PT
5.3.4 IPv6校园网过渡方案介绍

## Slide 47
5.3 IPv4向IPv6过渡
IPv4向IPv6
过渡技术
双协议栈
隧道技术
NAT-PT

## Slide 48
5.3.1 双协议栈
1、双协议栈的工作方式
双协议栈 ( Dual Stack) 采用该技术的结点上同时运行IPv4和IPv6两套协议栈。这是使IPv6节点保持与纯IPv4节点兼容最直接的方式，针对的对象是通信端结点(包括主机、路由器)。
双协议栈是指在单个节点同时支持IPv4和IPv6两种协议栈。

## Slide 49
5.3.1 双协议栈
上层
IPv4
IPv6
LAN、MAN、WAN技术
来自IPv4系统
来自IPv6系统
图5.11 IPv4和IPv6双协议栈

## Slide 50
5.3.1 双协议栈
（1）接收数据包。双栈节点与其它类型的多栈节点的工作方式相同。链路层接收到数据段，拆开并检查包头。如果IPv4/IPv6头中的第一个字段，即IP包的版本号是4，该数据包就由IPv4栈来处理；如果版本号是6，则由IPv6栈处理；如果建立了自动隧道机制，则采用相应的技术将数据包重新整合为IPv6数据包，由IPv6栈来处理。
（2）发送数据包。由于双栈主机同时支持IPv4和IPv6两种协议，所以当其在网络中通信的时候需要根据情况确定使用其中的一种协议栈进行通信，这就需要制定双协议栈的工作方式。

## Slide 51
5.3.1 双协议栈
① 若应用程序使用的目的地址为IPv4地址，则使用IPv4协议；
假设节点A与节点B通信，A为双栈节点，节点B支持IPv4协议(目的地址为IPv4地址)。则双栈节点A工作方式：使用IPv4协议与节点B通信。
② 若目的地址为IPv6地址，且为本地在线网络，则使用IPv6协议。
③ 若应用程序使用的目的地址为IPv4兼容的IPv6地址，并且非本地在线网络，则使用IPv4协议，此时的IPv6将封装在IPv4中。

## Slide 52
5.3.1 双协议栈
④ 若应用程序使用的目的地址是非IPv4兼容的IPv6地址，非本地在线网络，则使用IPv6协议。类似约定②，使用IPv6协议能够保证通信正常进行，而如果是跨越纯IPv4网络的通信，将采用隧道等机制实现通信; 而如果通过本地网络，则无须隧道机制即可完成通信。
⑤ 若应用程序使用域名作为目标地址，则先从域名服务器得到相应的IPv4/IPv6地址，然后根据地址情况进行相应的处理。

## Slide 53
5.3.1 双协议栈
2、基于双协议栈的应用服务
基于双协议栈的域名服务域名系统( 简称: DNS) 的主要功能是通过域名和IP地址之间的相互对应关系，来精确定位网络资源，即根据域名查询IP地址，反之亦然。DNS是Internet的基础架构，众多的网络服务都是建立在DNS体系基础之上的。因此，DNS的重要性不言而喻。
IPv4地址正向解析的资源记录是"A"记录。IPv6地址解析目前有两种资源记录，即"AAAA" 和"A6" 记录。"A6"记录支持一些"AAAA"所不具备的新特性，如地址聚合，地址更改( Renumber) 等。

## Slide 54
5.3.2 隧道技术
隧道技术提供了一种以现有IPv4路由体系来传递IPv6数据的方法，它将IPv6数据报作为无结构意义的数据，封装在IPv4数据报中，被IPv4网络传输，如此穿越IPv4网络进行通信，并且在隧道的两端可以分别对数据报文进行封装和解封装。
隧道是一个虚拟的点对点的连接。隧道技术在定义上就是指包括数据封装、传输和解封装在内的全过程。
隧道技术是IPv6向IPv4过渡的一个重要手段。

## Slide 55
5.3.2 隧道技术
IPv4区域
IPv6主机
IPv6主机
IPv6
data
IPv6
头部
IPv6
data
IPv6
头部
IPv4
头部
双栈
路由器
IPv6
data
IPv6
头部
双栈
路由器
IPv6 Over IPv4 隧道
图5.12 IPv6与IPv4互通的隧道技术

## Slide 56
5.3.2 隧道技术
隧道技术的实现需要有一个起点和一个终点，IPv6 over IPv4隧道的起点的IPv4地址必须为手工配置，而终点的确定有手工配置和自动获取两种方式。根据隧道终点的IPv4地址的获取方式不同可以将IPv6 over IPv4隧道分为手动隧道和自动隧道。

## Slide 57
5.3.2 隧道技术
即边界设备不能自动获得隧道终点的IPv4地址，需要手工配置隧道终点的IPv4地址，报文才能正确发送至隧道终点，通常用于路由器到路由器之间的隧道，常用的手动隧道技术有IPv6 over IPv4手动隧道和IPv6 over IPv4 GRE隧道。
1、手动隧道

## Slide 58
5.3.2 隧道技术
即边界设备可以自动获得隧道终点的IPv4地址，所以不需要手工配置终点的IPv4地址，一般的做法是隧道的两个接口的IPv6地址采用内嵌IPv4地址的特殊IPv6地址形式，这样路由设备可以从IPv6报文中的目的IPv6地址中提取出IPv4地址，自动隧道可用于主机到主机，或者主机到路由器之间，常用的自动隧道技术有IPv4兼容IPv6自动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道。
2、自动隧道

## Slide 59
5.3.3 NAT-PT
IPv6要访问IPv4，必须要知道IPv4映射所形成的IPv6地址是多少，根据NAT-PT规定使用前缀为96的IPv6地址池来表示IPv4，这样每个IPv4就“存在”于IPv6中了。
IPv4要访问IPv6，必须要知道IPv6映射所形成的IPv4地址是多少，根据NAT-PT规定可以使用任意未占用的IPv4地址池来表示IPv6，这样每个IPv6也就“存在”于IPv4中了。

## Slide 60
5.3.4 IPv6校园网过渡方案介绍
在过渡过程中，IPv6网段作为孤岛接入IPv4网络，为实现IPv6网段之间以及IPv4、IPv6网段之间的互通，必须综合各种过渡技术，优化网络结构，在保证网络安全可靠运行以及逐步过渡、节约投资的前提下，设计过渡方案。根据以上基本原则以及网络运行状况，对于校园网络的初期过渡方案
规划如下:
（1）跨IPv4网络的IPv6间通信采用隧道技术实现；
（2）基于IPv4的服务器逐步升级为双协议栈节点服务器；
（3）IPv4/IPv6客户端互通则可以采用NAT- PT技术实现；
（4）本地IPv6网段出口路由器接入上级IPv6网络。