## Slide 1
计算机组成原理
主编：杨光煜

## Slide 2
第 3 章 计算机中的逻辑电路
本章从功能角度介绍组合电路及时序电路的基本逻辑单元电路，介绍分析和设计逻辑电路的基本工具（逻辑代数）和方法。并力求使学生在完成本章学习后达到两个目的：
1.在给出功能要求（文字说明或逻辑函数）的前提下，能用基本逻辑单元电路完成给定功能的电路设计。
2.在给出逻辑电路的前提下，能写出它的逻辑表达式，并大致描述其功能。
计算机组成原理

## Slide 3
前言
各种信息必须经过数字化编码后才能在计算机内部被传送、存储和处理，计算机中所处理的物理量均为数字量，采用二进制编码表示。二进制编码有两种可能的值：“1”或“0”。 如果赋予它们以逻辑属性，可表示成“有”或“无”、“真”或“假”、“是”或“非”等， 我们称其为逻辑值。组成计算机硬件的逻辑电路的输入和输出端所对应的状态，就是这种逻 辑值。
按照逻辑电路的工作性质，可将其分为无记忆功能的组合逻辑电路和有记忆功能的时序 电路两种。
计算机中的基本逻辑单元电路可描述如图：

## Slide 4
本章内容与重点
内容
逻辑代数基本知识，包括基本逻辑运算与逻辑函数、复合逻辑运算与复合逻辑函数、基本定律、逻辑表达式与真值表间的相互转化、逻辑函数的标准形式以及逻辑表达式的化简；组合电路（基本门电路与组合门电路）与时序电路（触发器与寄存器）；逻辑电路的分析与设计。
重点
三种基本门、与非门以及异或门的功能与运用；D触发器及J-K触发器的功能及运用；逻辑电路的分析与设计。

## Slide 5
概述
门电路
逻辑电路的分析与设计
触发器及寄存器
逻辑代数
小结
习题

## Slide 6
第一节 逻辑代数
逻辑代数最初是由英国数家布尔（G·Boole）首先提出来的，也被称为布尔代数。后 来香农（Shanon）将布尔代数用到开关矩阵电路中，因而又称为开关代数。
现在逻辑代数被 广泛用于数字逻辑电路和计算机电路的分析和设计中，成为数字逻辑电路的理论基础。逻辑 代数的变量称为逻辑变量。逻辑变量与普通代数变量不同，逻辑变量的取值只有“1”和“0”， 也就是说逻辑电路中只有两种逻辑状态。这里的“1”和“0”可以由数字系统中的电平的高 低、开关的断通和信号的有无来表示。因而，它们已没有数量大小的概念，只表示两种不同的逻辑状态。

## Slide 7
逻辑代数中最基本的运算为“与”、“或”和“非”运算。逻辑运算又被称为逻辑关系。 逻辑变量通过逻辑关系组成逻辑函数。相应地，有“与函数”、“或函数”和“非函数” 三种基本逻辑函数。 我们以物理电路为例来说明三种基本逻辑运算或逻辑关系。
  1．“与”逻辑 Y=A*B
  2．“或”逻辑 Y=A+B
  _
  3．“非”逻辑 Y=A
（1）基本逻辑运算与逻辑函数
逻辑代数

## Slide 8
把所有逻辑变量和逻辑函数的值以表格的形式表示出来，称为真值表。真值表的左半部 分是所有可能的变量取值的组合，右半部分是对应变量取值的函数值。真值表对于分析逻辑 关系、简化逻辑运算都是非常有用的。二变量的与逻辑真值表如图所列，它清楚地 表明了与逻辑关系。
逻辑代数（续1）
（1）基本逻辑运算与逻辑函数

## Slide 9
逻辑代数（续2）
（2）复合逻辑运算与复合逻辑函数
“与”、“或”、“非”是逻辑代数中最基本的逻辑运算。而实际中的逻辑问题却往 往比“与”、“或”、“非”关系复杂得多。复杂的逻辑问题需要用“与”、“或”、“非” 组合逻辑运算来表示。组合逻辑运算对应组合逻辑函数。
1．与非逻辑
2．或非逻辑
3．异或逻辑
4．同或逻辑

## Slide 10
逻辑代数（续3）
数字代数中，变量的取值只有“1”和“0”二值，根据逻辑运算定义，下面的式子是 很容易理解和记忆的：
1．公理
数字代数中，变量的取值只有“1”和“0”二值，根据逻辑运算定义，下面的式子是 很容易理解和记忆的： A·0=0 A·1=A A+0=A A+1=1 A·A=A A+A=A A·A =0 A+A=1 A =A
2．定律
逻辑代数运算的规律，见表 3.1。这些定律有些是公理，根据逻辑代数的性质就可以得出来，而有些则需要证明。证明的方法可以是把所有逻辑变量和函数列成真值表，证明等式成立。其中反演定律也称为德·摩根定理，是个非常有用的公式。
（3）基本定律

## Slide 11
逻辑代数（续4）
3．代入规则
任何一个含有变量 A 的逻辑等式中，所有变量 A 都可代之以另一个逻辑函数 Y，等式 仍然成立，这就是代入规则。 因为变量值仅有 0 和 1 两种，而逻辑函数的取值也一样，所以代换过程中的等式自然成 立。利用代入规则可以把单变量公式推广为多变量的形式。 注意，在对复杂的逻辑式进行运算时，仍需遵守普通代数一样的运算优先顺序，即先算括号里的内容，其次算乘法，最后算加法。
4．反演规则
对一个原函数求反函数的过程叫做反演。反演规则是说将原逻辑函数中所有的“·”变 成“+”，“+”变成“·”，0 换成 1，1 换成 0，原变量换成反变量，反变量换成原变量。 这样所得到的新逻辑函数就是其反函数，或成为补函数。 应用反演规则可以很方便地求出反函数。 在使用反演规则时还需注意：仍需遵守“先括号，然后乘，最后加”的运算有优先顺序。再有，多个变量上的非号应保持不变，或视为一个子函数再进行反演。
5．对偶规则
如果把任何一个逻辑表达式 Y 中的“·”变成“+”，“+”变成“·”，0 换成 1，1 换成 0，则得到一个新的逻辑式Y’这个Y’叫 Y 的对偶式。 例如：Y=A（B+C），则Y’=A+BC。 对偶规则是指：如果两逻辑表达式相等，则它们的对偶式也相等。 为了证明两个逻辑式相等，也可以通过证明它们的对偶式相等来完成，因为有些情况下 证明它们的对偶式相等更容易。
（3）基本定律

## Slide 12
逻辑代数（续5）
（4）逻辑表达式与真值表之间的相互转化
由前面介绍的内容我们可以了解，逻辑函数的函数值与逻辑变量之间的逻辑关系既可以 用运算表达式（简称逻辑表达式）的方法来表示也可以用表格（真值表）的方法来表示。下 面来介绍两种方法之间的相互转换。
1．从逻辑表达式到真值表
在转化时，先将所有变量的取值组合列在真值表的左半部分，为确保列出全部组合，一般以二进制的计数顺序填写；再将所有取值组合中的变量值逐一代入逻辑式求出函数值，填 在表的右半部分相应行上，即可得到真值表。
_ _ _
【例 3-3】已知逻辑函数Y=A+BC+ABC，求其真值表。 解：将 A、B、C 的各种取值逐一代入 Y 式中计算，将计算结果列表，即得到如 3.2 真值表。 有时为了运算方便，往往在表中借助中间函数列。如 3.3 表。

## Slide 13
逻辑代数（续6）
（4）逻辑表达式与真值表之间的相互转化
2．从真值表到逻辑表达式
为便于理解转换的原理，先讨论一个具体的例子。
【例 3-4】已知一个判别函数的真值表如表 3.4，试写出它的逻辑函数式。
总结方法：（1）找出真值表中使逻辑函数 Y 为 1 的那些输入变量取值的组合。
（2）每组输入变量取值的组合应对应一个乘积项，其中取值为 1 的用原变量表示，取 值为 0 的用反变量表示。
（3）将这些乘积项相加，即得到函数 Y 的逻辑表达式。
解：由真值表可见，只有当 A、B、C 三个输入变量取值为以下三种情况时，Y 等于1:
A=0、B=1、C=1
A=1、B=0、C=1
A=1、B=1、C=0
而当 A=0、B=1、C=1 时，必然使乘积项 ABC 等于 1；当 A=1、B=0、C=1 时，必然使 乘积项 ABC 等于 1；当 A=1、B=1、C=0 时，必然使乘积项 ABC 等于 1；而只要这三组 取值有一组满足，Y 就为 1（如表 3.5）。因此 Y 的逻辑函数应当等于这三个乘积项之和， 即：
_ _ _
Y=ABC+ABC+ABC

## Slide 14
逻辑代数（续7）
（5）逻辑函数的标准形式
最常见的标准形式有最小项之和和最大项之积两种。它们都有这样的特点：逻辑函数 的每一项中都包含全部变量，而且每一项中每个变量以原变量或反变量的形式出现一次。式 中的每一项可以是积项，也可以是和项。下面给出两种逻辑函数的标准形式。即逻辑函数的 最小项之和形式和逻辑函数的最大项之积形式。
1．最小项之和形式
在逻辑函数中若 m 为包含 n 个因子的乘积项，而且这几个变量均以原变量或反变量的 形式在 m 中出现一次，则称 m 为该组变量的最小项。
从最小项的定义出发可以证明它具有如下的重要性质： 
在对应变量的任何一组取值对应且仅对应一个最小项，并且这个最小项的值为 1 .
全体最小项之和为 1  任意两个最小项的乘积为 0 .
具有相邻性的两个最小项之和可以合并成一项消去一对因子.

## Slide 15
逻辑代数（续8）
（5）逻辑函数的标准形式
若两个最小项只有一个因子不同，则称这两个最小项具有相邻性。这两个最小项相加时 定能合并成一项并将一对不同的因子消去。如：
_ _ _ _ _ _
ABC+ABC=(A+A)BC=BC
当乘积之和表达式中的所有乘积项都是最小项时，该式就为最小项表达式。以下给出三变量和四变量的最小项表达式的例子：
__ _ __ __ _ __
F=ABC+ABC+ABC   F=ABCD+ABCD+ABCD+ABCD 
最小项表达式与真值表之间的一一对应关系可总结为： 
真值表中的每一行取值对应一个最小项，三变量最小项与四变量最小项分别见表 3.6。
最小项表达式中包含的最小项对应于真值表中函数值为“1”的行。 
任何逻辑函数都有唯一的最小项表达式，任何形式的函数表达式都可以写成最小项 表达式形式。

## Slide 16
逻辑代数（续9）
（6）逻辑表达式的化简
由于逻辑代数的基本公式和常用公式多以与--或形式给出，用于化简与--或逻辑函数比 较方便。下面主要讨论与--或逻辑函数式的化简。有了最简的与--或函数式，再通过公式变 换就可以得到其他类型的函数式了。究竟应该将函数式变换成什么形式，要视所用门电路的 功能类型而定。但必须注意，将最简与--或函数式直接变换为其他类型的逻辑式时，得到的 结果不一定是最简的；同时，在逻辑设计中，最简的表达式不一定能得到最简电路。
1．逻辑代数化简法
逻辑代数化简法就是利用逻辑代数的基本公理和定律对给定的逻辑函数表达式进行化简。常用的逻辑代数化简法有吸收法、消去法、并项法、配项法。
（1）利用公式：A＋AB＝A，吸收多余的与项进行化简（吸收法）
例如: _
（2）利用公式:A+AB=A+B，消去与项中多余的的因子进行化简（消去法） 例如：

## Slide 17
逻辑代数（续10）
（6）逻辑表达式的化简
_
3）利用公式:A+A=1，把两项并成一项进行化简（并项法） 例如：
_
4）利用公式： 1 ＝A+A，把一个与项变成两项再和其他项合并进行化（配项法),例如：
有时对逻辑函数表达式进行化简，可以几种方法并用，综合几种方法化简。

## Slide 18
逻辑代数（续11）
（6）逻辑表达式的化简
2．卡诺图化简法
卡诺图化简法是借助于卡诺图的一种几何化简法。代数化简法技巧性强，化简的结果是否最简不易判断；而卡诺图化简法是一种肯定能得到最简结果的方法，但是它只适用于变量 较少的情况。 1）卡诺图的结构
逻辑相邻：若两个乘积项（或两个和项）只有一个变量取值相反，其它变量都相同，则 这两项可以合并为一项。这样的项称为逻辑相邻项。例如:
卡诺图是变形的真值表,用方格图表示自变量取值和相应的函数值。其构造特点是：自变量取值按循环码排列，使卡诺图中任意两个相邻的方格对应的最小项（或最大项）只有一 个变量不同，从而将逻辑相邻项转换为几何相邻项，方便相邻项的合并。 图 3.7 分别给出 了三变量,四变量和五变量的卡诺图。

## Slide 19
2）在卡诺图上合并最小项（或最大项） 卡诺图上任意两个相邻的最小项（或最大项）可以合并为一个乘积项（或和项），并消 去其中取值不同的变量。图 3.8 给出了两变量卡诺图中两个相邻项的合并情况。
图 3.8 卡诺图中两个相邻项的合并卡诺图中四个相邻项也可以合并为一项，并消去其中两个取值不同的变量。
逻辑代数（续12）
（6）逻辑表达式的化简

## Slide 20
逻辑代数（续13）
（6）逻辑表达式的化简
卡诺图中四个相邻项也可以合并为一项，并消去其中两个取值不同的变量。图 3.9 给出 了两变量卡诺图中四个相邻项的合并情况。

## Slide 21
逻辑代数（续14）
（6）逻辑表达式的化简
卡诺图中八个相邻项可以合并为一项，并消去其中三个取值不同的变量。图 3.10 给出 了五变量卡诺图中八个相邻项合并的情况，也给出了五变量卡诺图中镜像相邻的最小项合并的情形。
卡诺图中合并的结果表示： 圈“1” 将最小项合并为乘积项，所有卡诺圈对应的乘积项之和就是最简与或式。 乘积项的书写规则：卡诺圈对应的自变量取值为“1”时，则该自变量在乘积项中取原变量形式；取值为“0”时，为反变量形式。 圈“0”对应于最大项的合并，每个圈中的最大项合并为一个和项，所有卡诺圈对应的 和项之积就是最简或与式。 和项中的书写规则：取值为“0”的自变量写成原变量形式，取值为“1”的自变量写成 反变量形式。
说明：卡诺图上圈“1”的原则：圈的个数最少，每个圈尽可能大为了防止化简后的表达式中出现冗余项，必须保证卡诺图中的每个圈中至少有一个 “1”（或“0”）是没有被其它圈圈过的。

## Slide 22
逻辑代数（续15）
卡诺图中合并的结果表示： 圈“1”将最小项合并为乘积项，所有卡诺圈对应的乘积项之和就是最简与或式。
乘积项的书写规则：卡诺圈对应的自变量取值为“1”时，则该自变量在乘积项中取原变量形式；取值为“0”时，为反变量形式。圈“0”对应于最大项的合并，每个圈中的最大项合并为一个和项，所有卡诺圈对应的 和项之积就是最简或与式。
和项中的书写规则：取值为“0”的自变量写成原变量形式，取值为“1”的自变量写成 反变量形式。说明：卡诺图上圈“1”的原则： 
圈的个数最少。
每个圈尽可能大。
为了防止化简后的表达式中出现冗余项，必须保证卡诺图中的每个圈中至少有一个“1”（或“0”）是没有被其它圈圈过的。
（6）逻辑表达式的化简

## Slide 23
逻辑代数（续16）
（6）逻辑表达式的化简
【例 3-7】用卡诺图化简 F(A,B,C,D)=Em(0,3,9,11,12,13,15)，写出最简与或式。
解：
步骤： （1）画出四变量卡诺图；
（2）填图（将最小项对应的“1”填入卡诺图）；
（3）圈“1”（先圈孤立的“1”，再圈只有一种合并方式的两个“1”， 然后是四个“1”，…）；
（4）读出（将化简结果读出，写出最简与或式）。
最简与或式为：

## Slide 24
第2节 门电路
用以实现基本逻辑运算和复合逻辑运算的单元电路通称为门电路。基本门电路“与门”，“或门”，“非门”分别对应实现三种基本逻辑运算与、或、非。组合门电路对应实现组合 逻辑运算。 用基本的门电路可以构成复杂的逻辑电路，完成任何逻辑运算功能，这些逻辑电路是构成计算机及其他数字电路的重要基础。门电路的功能可描述如图 3.13：
图 3.13 计算机中的门电路 所有门电路都满足如下特点： 
每个单元都有若干个输入端、1 个输出端 
每端只有两种不同的稳定状态，逻辑“真”或“假”，或称“1”或“0”。

## Slide 25
门电路
（1）三种基本门
1．与门
与门对应与运算。我们可以把与门的功能描述为：当且仅当所有的输入端状态都为 1 时，输出端状态才为 1，否则为 0。或者：只要有一个输入端为 0，输出端就为 0。
2．或门
或门对应或运算。功能可描述为：当且仅当所有的输入端状态都为 0 时，输出端状态才 为 0，否则为 1。或者：只要有一个输入端为 1，输出端就为 1。
3．非门
非门对应非运算。其输出端状态永远与输入端相反。

## Slide 26
门电路(续1)
（2）门电路的真值表
我们也可把门电路的功能真值用表来概括。真值表中左半部分对应所有可能的输入状态组合（输入组合一般以二进制计数顺序填写），右半部分是相应于输入组合的输出状态。
两输入端与门、或门及非门真值表见表 3.10。
总结与门、或门真值表，归纳如下： 
0和任何数相与都为0 
1和任何数相与都为另一个数本身 
1和任何数相或都为1 
0和任何数相或都为另一个数本身

## Slide 27
门电路(续2)
（3）门电路的波形图
真值表能全面反映出门电路输出端与输入端之间的逻辑关系，但却不能形象反映输出端与输入端之间瞬间的逻辑关系。波形图却可形象地表示出输出端与输入端之间瞬间的逻辑关系。所谓的波形图是指逻辑电路中某点点位随时间变化的波形。两输入端与门、或门的波形图如图3.16 所示。
图示中很形象地描绘了与门、或门输出端随输入端状态变化的对应。
。需要说明的是：图并没有标出时间轴，因为这里强调的是输出端和输入端之间的关系， 具体对应的时间并不重要。

## Slide 28
门电路(续3)
（4）几种常用组合门电路

## Slide 29
第３节 逻辑电路的分析与设计
前两节我们介绍了各种常用门电路以及分析和设计逻辑电路的基本工具----逻辑代数。 下面我们通过一个实例来体验门电路的功能。
图 3.17 中包含了两个非门、三个与门以及一个或门。整个电路有两个输入端、两个输出端。我们可根据各门的输入及输出端的关系写出电路输出端S和C的表达式。

## Slide 30
为了搞清楚电路输出端和输入端状态之间的关系，我们可根据逻辑表达式得出此电路的输入输出关系真值表如 3.12：
逻辑电路的分析与设计
从真值表可以看出，如果把 A 和 B 看成被加数和加数，那么 S 和 C 正好对应这两个二进 制数相加的和与进位。 由此可知，此电路可实现两个一位二进制数相加的功能。 由上例可以看出，用逻辑门电路相互连接可产生任意逻辑函数。而实际上，任意逻辑函 数又都可指到一个相应逻辑电路的描述。我们便可以此来分析和设计逻辑电路。

## Slide 31
逻辑电路的分析与设计(续1)
（1）分析逻辑电路
分析逻辑电路的步骤如下：
（1）从输入端开始，逐个查出每个门的输出，将此作为下一级的输入，再查出其输出，又作为下一级的输入，如此继续，直至产生函数值，写出输出端的逻辑表达式。
（2）根据逻辑表达式填制逻辑电路输入输出真值表。
（3）综合分析，给出逻辑电路的功能。
【例 3-9】试根据图 3.18 写出此逻辑电路的逻辑表达式。
解：根据输入端以及使用的门电路我们可以得出该逻辑电路的逻辑表达式：
F=AB+BC

## Slide 32
逻辑电路的分析与设计(续2)
（1）分析逻辑电路
【例 3-10】写出图 3.19 对应的每个 Y 的布尔方程，分析其功能。
解：根据逻辑图可以写出没一个输出端的逻辑表达式

## Slide 33
逻辑电路的分析与设计(续3)
（1）分析逻辑电路
根据逻辑表达式我们可以填制出真值表如表 3.13 所示。
通过分析真值表，我们可以看出：相对于一组可能的输入状态组合,电路中的八个输出端的状态有且仅有一个输出端的状态为高；当把输入端 ABC 看成一个 3 位二 进制数时，对应一组输入状态，输出端为高的那个输出端的下标正好对应输入状态的二进制数所代表的值。
由此可知，如果把输入端看成二进制数的各位，输出端看成对应的八进制数字符 号，此电路可以实现由二进制到八进制的数制转换，是一个进制转换器。
实际上，这是一个典型的三--八译码器。

## Slide 34
逻辑电路的分析与设计(续4)
（2）设计逻辑电路
设计逻辑电路的步骤如下：
（1）根据给出的命题确定好输入、输出端，作出真值表。
（2）由真值表写出逻辑表达式（可做适当化简，以简化电路、节省器件）。
（3）选择逻辑器件实现电路。
【例 3-12】试设计一电路：三输入一输出，当输入端中有两个以上（含两个）为 1 时,输出为 1，否则为 0。
解： 首先根据要求填制真值表如 3.14：

## Slide 35
逻辑电路的分析与设计(续5)
（2）设计逻辑电路
由真值表写出逻辑表达式:
按此表达式，我们可选取三个非门、四个与门及一个或门来实现电路。如图 3.21。

## Slide 36
逻辑电路的分析与设计(续6)
（2）设计逻辑电路
上图是表达式未经化简就直接实现电路了。实际上，化简之后的电路要少好多门电路的。
根据上面的逻辑表达式选择与门和或门构成逻辑电路如图 3.22.
图 3.22 要比图 3.21 简化得多，并且根本就不用非门。由此可见，逻辑表达式的化简在 电路设计时是十分必要的。

## Slide 37
第四节 触发器及寄存器
前面我们介绍的各种门电路属于没有记忆功能的组合电路。接下来我们要介绍有记忆功 能的时序电路。 时序电路的基本单元电路为触发器，能存放一位二进制信息；多个触发器构成寄存器， 用来存放多位二进制信息。

## Slide 38
触发器及寄存器
（1）触发器
从功能的角度，触发器可分为：
基本R-S 触发器、D触发器、J-K触发器以及T计数器四种。
但任何类型的触发器都满足下面的特点： 
具有多个输入端。 
两输出端，且状态永远相反。 
触发器具有两个稳定状态：“0”代表触发器寄存的是0，此时Q=0；“1”代表触 发器寄存的是 1，此时 Q=1。 
多输入端中有两个输入分别为清 0 端（R）及置 1 端（S），R、S 低电平有效，且不同时为 0。
工作特点： R、S信号结束后，如无新代码输入，触发器就保持原来的“0”、“1”状态 不变，直到有新的代码输入。触发器的输出并不随着输入的消失而消失。此即所谓记忆功能。
能够存放一位二进制信息的触发器可描述如图 3.23。

## Slide 39
触发器及寄存器(续1)
（1）触发器
1．R-S 触发器
R-S 触发器的逻辑符号及功能表如表3.15 所示，它只有两个输入端，R和S。R和S平时为高电平1，当为低电平0时为有效工作状态。当S为0时，将触发器置为1状态，即Q为 1，Q非为0；当R为0时，将触发器置为0状态，即Q为0，Q非为1。S端又被称为置1端，相应地R端被称为置0或清0端。R和S不同时有效。

## Slide 40
触发器及寄存器(续2)
（1）触发器
2．D 触发器
D 触发器的逻辑符号及功能表如表3.16所示，它除了R和S输入端外，还有D和CP两个输入端D端为数据端，用于输入数据；CP端为时钟端，用于控制工作时序。D分两级工作。第一级为R、S清0，置1级。只要R或S有效，就将触发器清0、置1，D和CP端不起作用。第二级为D和CP联合控制级。当R，S无效时，在CP由低电平变为高电平的瞬间（形象地称这个瞬间的波形为正跳沿，相对而言，CP由高电平变为低电平称为负跳），触发器接收D端的数据，即 Q=D。

## Slide 41
触发器及寄存器(续3)
（1）触发器
3．J-K 触发器
J-K 触发器的逻辑符号及功能表如表 3.17 所示，它除了R和S输入端外，还有J、K和CP三个输入端。J、K端为数据端，用于输入数据；CP端为时钟端，用于控制工作时序。J-K触发器也是分两级工作。第一级为 R、S清0、置1级。只要R或S有效，就将触发器清0，置1，J、K和CP 端
不起作用。 第二级为 J、K和CP联合控制级。当 R，S无效时，在CP由高电平变为低电平的瞬间（有负跳时），触发器由 J、K联合决定触发器状态。J与K相同时，且都为1时，在时钟的负跳沿，触发器翻转，即原来为0变为1，原来为1则变成0；J与K相同时，且都为0时，在时钟的负跳沿，触发器仍然保持原来的状态不变；J 与 K 不同的时候，在时钟的负跳沿，触发器接收J的状态，即 Q=J。
J-K 触发器的逻辑功能比较全面，因此在各种寄存器、计算器、逻辑控制等方面应用 最为广泛。但在某些情况，如二进制计数、移位、累加等，多用 D 触发器。由于 D 触发器线路简单，所以大量应用于移位寄存器等方面。

## Slide 42
触发器及寄存器(续4)
（1）触发器
4．计数器
T’触发器与T触发器由于其工作中状态在0和1之间变换，就象在进行1位二进制计数一样而被称为计数器。T’触发器为不可控计数器，T触发器为可控计数器。它们的逻辑符号及功能表分别如表3.18和3.19所示。T’触发器除了R和S输入端外，只有一个CP时钟端，在时钟的正跳沿，触发器翻为原来的反状态（翻转）。T 触发器比 T’触发器多了一个控制端T。当 T 为 1 时触发器才可在时钟正跳沿翻转，T为0时触发器状态不变。 T’触发器与 T 触发器也是分两级工作。

## Slide 43
触发器及寄存器(续5)
（1）触发器
下面我们举两个例子来熟悉触发器的功能。
【例 3-13】 已知 D 触发器的 D 和 CP 端波形如图 3.24 所示，试绘出其输出端波形。

## Slide 44
触发器及寄存器(续6)
（1）触发器
解：
图中未给出 R、S 端波形，说明 R、S 处于无效状态。我们只考虑二级 D、CP 决定 触发器状态。另外，题中也未给出 Q 端的初始状态，所以我们需要考虑初始为 0 或 1 两种情况。 或者，也可以把前面未知状态时的波形省略。 由于触发器两个输出端状态永远相反，所以我们只绘出 Q 端波形。如图 3.25 所 示。图中 CP 波形中上箭头标明了正跳沿点，也就是 Q 端接收 D 数据的点。

## Slide 45
触发器及寄存器(续7)
（1）触发器
【例 3-14】已知两个 J-K 触发器连成如图 3.26 所示的电路，预置触发器为00，试画出当时钟信号连续来临时两个 Q 端的波形。
解：
图中未给出 R、S 端波形，说明 R、S 处于无效状态而 J、K 端都悬空（相当于高电平），根据 J、K 触发器的功能表可以看出，两个触发器都处于翻转状态----即只要有时钟的负跳沿，触发器就变为原来的反状态。 Q0 触发器的时钟端接至外部时钟端，只要外部始终有负跳沿，Q0 就翻转。而 Q1 触发器的时钟端与 Q0 端相连，则只有在 Q0 由高变为低时，Q1 才翻转。

## Slide 46
触发器及寄存器(续8)
（1）触发器
Q1Q0 的状态起始为 00；当第一个时钟负跳沿来临之后，变为 01；当第二个时钟负跳沿来临时，变为 10；第三个时钟负跳沿过后，变为11；等第四个时钟负跳沿一 过，又变为 00。 可以推测，随着后继时钟负跳沿的来临，Q1Q0 的状态将变为 01、10、11、……。 实际上，这两个触发器如此连接，构成了一个两位的计数器，能记录四个时钟周期。
随着时钟负跳沿的不断来临，Q0、Q1 的波形图如图 3.27 所示。

## Slide 47
（2）寄存器
触发器及寄存器(续9)
寄存器是由触发器组成的、用于存放多位二进制信息的器件。一个触发器是一个一位寄 存器，多个触发器就可以组成一个多位的寄存器。由于寄存器在计算机中的作用不同，从而 被命名不同，常用的有缓冲寄存器、移位寄存器、计数器等。
1．缓冲寄存器
缓冲寄存器它是用来暂存某个数据。图 3.28 是一个由 4 个 D 触发器组成的 4 位缓冲器。

## Slide 48
触发器及寄存器(续10)
（2）寄存器
各触发器时钟端通过 CLK端统一控制，它们同时通过CLR端清 0，同时接收新数据。为了保证存储数据的准确性，在寄存器接收新数据之前，先把触发器统一清0，然后在时钟的正跳沿，寄存器把 X上传来的数据保存在寄存器中。J-K 触发器也可用来作成缓冲寄存器。关键是要让 J 和 K 处于不同的状态，然后把数据 从 J 端接收。图3.29所示的 J-K 触发器在功能上相当于 D 触发器。
无论是 D 触发器还是 J-K 触发器作成的缓冲寄存器，都可用图 3.30 所示的符号来表示。

## Slide 49
触发器及寄存器(续11)
（2）寄存器
2．移位寄存器
在计算机的工作中，在进行位运算、乘除法运算等好多场合要用到移位操作。移位寄存器能将所储存的数据逐位向左或向右移动，以完成计算机运行过程中所需的功能。图 3.31 为一由4位D触发器作成的4位右移寄存器。
各触发器时钟端通过 CLK 统一控制，移位前不能清 0。在时钟的正跳沿，寄存器里的各位数据依次右移，Q0=Q1，Q1=Q2，Q2=Q3，Q3 接收新输入的数据 Din。 J-K 触发器也可用来组成移位寄存器。

## Slide 50
触发器及寄存器(续12)
（2）寄存器
3．可控缓冲寄存器
可控缓冲寄存器在原来的基础上增加了控制端 LOAD。当 LOAD 端为高电平时，来时钟跳沿，寄存器接收新数据 X，否则保持原来的数据不变。如图 3.32 所示。

## Slide 51
触发器及寄存器(续13)
（2）寄存器
4．可控移位寄存器
图 3.33 是一个比较实用的多功能寄存器，它能实现左移、右移、输入、保持功能，这些功能的实现是由控制端 LOAD（输入）、LS（左移）、RS（右移）来控制的，同一时刻这 三个控制端只能有一个有效（高电平有效），三者都无效时，保持原数据不变。CLR 为 清 0 端，CLK 为统一时钟端，Lin 、Rin 分别位左移、右移时的新的数据输入端。

## Slide 52
触发器及寄存器(续14)
（3）计数器
计数器也是由若干个触发器组成的寄存器，它的特点是能够把存储在其中的数据在时钟信号来临时加 1 或减 1。计数器的种类也很多，有异步计数器、同步计数器等。所谓的异步、 同步是指组成计数器的各触发器的输出端 Q 是先后到达计数后的稳定状态还是同时到达。同步计数器里的各触发器时钟统一控制，时钟信号来临后，各触发器的输出端 Q 同时到达计数 后的稳定状态；而异步计数器中各触发器的时钟分别控制，计数后各触发器 Q 端从低位到高 位逐步达到稳定状态，高一位的触发器靠低一位的触发器的 Q 端推动达到新的稳定状态，就像波浪逐级前行一样，所以，异步计数器又称行波计数器。
这里，我们简单介绍异步计数器。 图 3.34 是一个由 J-K触发器组成的 4 位行波计数器。

## Slide 53
触发器及寄存器(续15)
（3）计数器
各触发器的 J、K 端都悬空，为高电平，处于来时钟的负跳沿就翻转的状态。最低位触发器的 CP 端接外部时钟端（CLK），高位触发器的 CP 端接低位的 Q 端。低位的 Q 由 1 变为 0 时高位的 Q 翻转。 计数时，CLR 端有效低电平先将各位触发器清 0，然后随着时钟信号的来临，Q3、Q2、 Q1、Q0 个触发器的状态由 0000 变为 0001，再变为 0010、0011、0100……。这个计数器是 4 位的，因此可以计 16 个数。从 0000 到 1111。我们把时钟信号连续输入时计数器各触发器的状态用波形图表示出来，就可形象地理解计数器的计数过程。如图 3.35 所示。

## Slide 54
触发器及寄存器(续16)
（3）计数器
计数器也可用 T’触发器组成，如图 3.36 所示。
各触发器处于来时钟的正跳沿就翻转的状态。最低位触发器的 CP 端接外部时钟端高位触发器的 CP 端接低位的Q端。低位的 Q 由 1 变为 0 时，即Q由 0 变 1 时，高位的 Q 翻转。 波形图如图3.37。
T’组成的行波计数器与 J-K 触发器组成的计数器的不同点只在于前者是时钟正跳沿计 数，而后者是时钟负跳沿计数。

## Slide 55
本章小结

## Slide 56
本章在介绍了逻辑代数、各种门电路的基础上介绍了逻辑电路的分析和设计，又在介绍触发器的基础上介绍了各种寄存器与计数器。对以后各章学习计算机各部件的组成及工作原 理，是一个必不可少的基础。要求学生重点把握基本门电路、触发器及寄存器的基本功能， 并对逻辑电路的分析与设计从思想上把握方法与步骤。

## Slide 57
习题

## Slide 58
一、选择题
1．现代计算机内的逻辑电路多采用电路。
A．分立元件 B．硅片 C．小规模集成 D．超大规模集成
2. 逻辑电路的任何输入端和输出端都只有稳定状态。
A．2 个 B．1 个 C．不一定 D．10 个
3．只与当前的输入有关的是 。
A．计数器 B．触发器 C．寄存器 D．门电路
4．用来分析和设计逻辑电路的基本工具是 。
A．逻辑代数 B．逻辑表达式 C．真值表 D．波形图
5．可用来组成缓冲寄存器的触发器有和 D 触发器。
A． R-S 触发器 B．T’触发器 C．T 触发器 D．J-K 触发器
习题

## Slide 59
二、填空题
1.计算机中的逻辑电路按工作性质可分为___ 和___ 。
2.组成组合电路的最基本单元电路为___ ，而时序电路的最基本单元电路为___ 。
3. 组合电路的输出只与___有关，而时序电路的输出不只与___ 有关，与以前的___也有关。
4.可全面描述逻辑电路输入与输出关系的表为___。
5.逻辑电路中某点电位随时间变化的图形叫_____。
习题

## Slide 60
三、简答题
1．简述分析和设计逻辑电路的大致步骤。
2．简单描述组合电路与时序逻辑电路。
3．简单描述门电路和触发器的特征。
4．如何让 J-K 触发器等同于 D 触发器和 T’计数器？
四、表达式化简，并用基本门电路设计逻辑电路
习题

## Slide 61
五、电路设计题
1．用 J-K 触发器组成 4 位循环左移（最高位移给最低位）寄存器。
2．用 D 触发器组成 4 位行波计数器。
3．用 J-K 触发器组成 4 位可控移位寄存器。要求可输入、保持、左移和右移。
4．用基本门电路设计一可鉴别 8421BCD 码的电路。要求：当 4 个输入端的组合属于 8421BCD 码里用于表示十进制数的数字符号的组合时，输出为 1，否则为 0。
习题

## Slide 62
参考答案

## Slide 63
一、选择题
1．D 2．A 3．D 4．A 5．D
二、填空题
1. 组合电路 时序电路
2. 门电路 触发器
3. 当前的输入 当前的输入 输入
4. 真值表
5. 波形图
参考答案

## Slide 64
三、简答题
1．答：分析和设计逻辑电路的步骤如下：
分析逻辑电路的步骤为：
从输入端开始，逐个查出每个门的输出，将此作为下一级的输入，再查出其输出，又作为下一级的输入，如此继续，直至产生函数值，写出输出端的逻辑表达式；
根据逻辑表达式填制逻辑电路输入输出真值表；
综合分析，给出逻辑电路的功能。
设计逻辑电路的步骤如下：
根据给出的命题确定好输入、输出端，作出真值表；
由真值表写出逻辑表达式（可做适当化简，以简化电路、节省器件）；
选择逻辑器件实现电路。
2．答：所有逻辑单元电路都有若干个输入端、若干个输出端，每端只有两种不同的稳定状态，“高”或“低”电平，逻辑“真”或“假”，或谓 “1”或“0”。组合逻辑电路输出段的状态只和当前输入端的状态有关。其基本单元电路为“门电路”。时序电路输出段的状态不只和当前输入端的状态有关，与以前输入端的状态也有关系。
参考答案

## Slide 65
3．答：门电路特征如下：
每个单元都有若干个输入端、1个输出端
每端只有两种不同的稳定状态，逻辑“真”或“假”，或称“1”或“0”
触发器特征：
具有多个输入端
两输出端，且状态永远相反
触发器具有两个稳定状态：“0”代表触发器寄存的是0，此时Q=0；“1”代表触发器寄存的是1，此时Q=1
多输入端中有两个输入分别为清0端（R）及置1端（S），R、S低电平有效，且不同时为0
工作特点：R、S信号结束后，如无新代码输入，触发器就保持原来的“0”、“1” 状态不变，直到有新的代码输入。触发器的输出并不随着输入的消失而消失。此即所谓记忆功能。
参考答案

## Slide 66
4．解：
参考答案

## Slide 67
四、表达式化简，并用基本门电路设计逻辑电路
1．
2．
3．
4．
5．
6．
7．
8．
注：电路设计从略
参考答案

## Slide 68
五、电路设计题
1．电路如下：
参考答案

## Slide 69
2．电路如下：
参考答案

## Slide 70
3．电路如下：
参考答案

## Slide 71
4．解：
根据题意可列真值表如下：
参考答案

## Slide 72
由真值表得到表达式并化简：
电路图如下：
参考答案