## Slide 1
实训一：空间频谱与假彩色编码技术
空间频谱 · 4-f系统 ·空间滤波 · θ调制假彩色编码
Notes: 大家好，欢迎来到本次光电系统实训课程。今天我们将学习“空间频谱与假彩色编码技术”，这是光学信息处理中的重要内容，涵盖了阿贝成像原理和θ调制假彩色编码技术。

## Slide 2
实训目的
01
理解空间频谱
理解空间频谱在光学系统中的作用，掌握其与成像的关系及其傅里叶变换本质
02
探究空间滤波
探究空间滤波对成像结果的影响，掌握频谱调制在光学信息处理中的应用
03
构建4-f系统
学会构建并调试4-f系统，基于θ调制技术实现假彩色编码，增强对复杂光学现象的直观理解

## Slide 3
理论基础 · 空间频谱
理论基础 · 空间频谱
核心概念
物平面分布函数 g(x,y) 可表示为无穷多基元函数的线性叠加（傅里叶变换）
空间频率 (fx, fy) 是基元函数的参量，表征图像的频率特征
G(fx, fy) 是各基元函数的权重，即 g(x,y) 的空间频谱
高频成分 → 图像边缘与细节信息
低频成分 → 图像整体亮度分布
凸透镜实现傅里叶变换
物面
g(x,y)
L
前焦面
频谱面
G(fx,fy)
后焦面
fx = x₁/λF
fy = y₁/λF
F = 透镜焦距

## Slide 4
理论基础 · 阿贝成像理论与频谱调制
阿贝成像理论
两次衍射过程：物→频谱面→像面
第一次：物镜后焦面形成频谱分布
第二次：各频谱点发出的光波在像面干涉
成像透镜 = 傅里叶变换透镜
频谱结构决定最终成像
频谱调制应用
→
方向滤波
"缝形"滤波器，提取水平/竖直/斜向条纹信息
○
低通滤波
"孔形"小孔，仅通过0级，平滑图像，去除细节
◎
高通滤波
选择性通过高频，突出图像边缘与细节

## Slide 5
理论基础 · 4-f 光学系统
光源 I
扩束准直
物面 P₁
输入面
L₁
变换透镜
频谱面 P₂
滤波器位置
L₂
变换透镜
像面 P₃
输出面
f₁
f₁
f₂
f₂
← 总长度 4f （标准4-f系统）→
傅里叶变换
L₁将物平面信息转换为频率域
频谱处理
P₂面引入滤波器调制频谱
逆变换成像
L₂将频域信息还原为空间像
1:1成像比
f₁=f₂时物像等大

## Slide 6
理论基础 · θ 调制假彩色编码
假彩色编码：将灰度图像的不同区域映射为彩色，利用人眼对色彩（上百种）比灰度（15-20级）更高的分辨能力，大幅提升图像可辨识度。
STEP 1
物体预调制
对图像不同区域分别覆盖取向不同的光栅（方位角θ各异）进行多次曝光
STEP 2
白光照明与色散
将调制片置于4-f系统，用白光照明，各方向光栅在频谱面产生取向不同的彩色衍射带
STEP 3
空间滤波选色
在频谱面对应位置打孔，为不同区域选取特定颜色（红/绿/蓝），输出面获得假彩色像
建筑物示例：建筑物→红色（竖直光栅），天空→蓝色（左倾45°光栅），草地→绿色（右倾45°光栅）

## Slide 7
实验内容一 · 空间滤波实验
激光器
650nm, 10mW
扩束镜
f=9.8mm
准直镜
f=100mm
目标物
(光栅字)
变换镜1
f=200mm
滤波器
变换镜2
f=80mm
CCD相机
搭建步骤
① 安装激光器：调整高低与俯仰，使激光与台面平行
② 安装扩束镜：使扩束光斑中心与参考中心重合
③ 安装准直镜：距扩束镜约90mm（共焦调整）获得平行光
④ 安装光栅字：调整高度使光斑正入射"光"字
⑤ 安装变换透镜1：距目标物200±5mm（前焦面上）
⑥ 安装变换透镜2：距频谱点约80mm（前焦面上）
⑦ 安装CCD相机：调整位置在变换透镜2后焦面处
⑧ 安装滤波器：沿导轨移动至变换透镜1频谱面

## Slide 8
空间滤波 · 实验效果展示
═
水平滤波（"缝"水平）
水平方向一排频谱点通过
→ "光"字像中充满竖向条纹
║
竖直滤波（"缝"竖直）
竖直方向一排频谱点通过
→ "光"字像中充满横向条纹
╲
45°方向滤波
斜向一排频谱点通过
→ 图像中呈现斜向条纹
●
低通滤波（"孔"中心）
仅0级频谱通过
→ 字像无条纹，呈平滑状
◎
高通滤波（"孔"偏移）
高频分量通过
→ 中心暗，边缘突出增强
关键结论
图像的形成直接依赖于频谱分布，通过改变频谱组成可实现对图像的精确调控。

## Slide 9
实验内容二 · θ调制假彩色编码实验
所需器件（从左到右）
白光LED光源
准直镜 f100mm
天安门光栅
变换镜1 f200mm
θ滤波器
变换镜2 f200mm
白屏
搭建步骤
① 安装LED及准直透镜至合适高度，固定导轨
② 调整准直镜距LED约100mm，获得约50mm光斑
③ 安装天安门光栅，调整高度使光斑正入射
④ 安装变换透镜1，距天安门光栅约200mm
⑤ 安装变换透镜2，距变换透镜1约300mm
⑥ 前后移动白屏至变换透镜2后焦面，观察天安门像
⑦ 安装θ调制滤波器于两透镜之间的频谱面位置
预期效果
蓝色天空 + 绿色草地 + 红色建筑物

## Slide 10
注意事项
①
光源稳定
使用高质量激光器/白光LED，实验前检查光源功率稳定性
②
光学清洁
保持所有光学元件清洁，禁止用手触碰镜面
③
光路对准
确保光源、透镜、样品、探测器光轴高度一致同轴
④
焦平面调节
样品严格放置于焦平面，更换滤波器后需重新检查
⑤
滤波器定位
滤波器精确放置在频谱面位置，注意防止偏斜与震动
⑥
数据记录
详细记录每步实验条件、参数设置及观察结果
⑦
激光安全
严格遵守激光安全规程，必须佩戴防护眼镜
⑧
环境控制
避免强光干扰，控制温湿度减少光路误差

## Slide 11
思考题
Q1
如何理解阿贝成像原理中空间频率的作用? 请说明不同空间频率的光信号如何通过频谱面和透镜形成清晰的物像。
Q2
空间滤波实验中，如何选择并应用不同滤波器？它们对图像细节和整体亮度分布有何影响？
Q3
4-f光学系统中，各透镜的焦距比例如何影响成像质量？出现成像模糊应如何调整？
Q4
θ调制假彩色编码如何利用频谱调制实现灰度到彩色的转换？如何通过滤波器选取特定频谱点？
Q5
假彩色编码在遥感图像和生物医学成像中有哪些应用？如何结合机器学习进一步优化此方法？

## Slide 12
实验准备完成
祝实训顺利 · 探索光学世界的奥秘
空间频谱
4-f系统
空间滤波
假彩色编码
实训一 · 空间频谱与假彩色编码技术