## Slide 1
实训七：迈克尔逊干涉仪的组装与应用
分振幅干涉 · 非定域条纹 · 折射率测量 · 热膨胀系数
Notes: 大家好，欢迎来到本次光电系统实训课程。今天我们将学习“迈克尔逊干涉仪的组装与应用”，内容涵盖分振幅干涉的基本原理、非定域干涉条纹的观察，以及利用干涉仪进行波长、折射率和热膨胀系数的精密测量。

## Slide 2
实训目的
仪器组装与干涉观察
组装并调节迈克尔逊干涉仪，观察激光光源和白光光源产生的干涉条纹，掌握基本调节方法。
光源相干长度分析
观察干涉条纹对比度随光程差变化的规律，深入理解光源相干长度的物理意义及其影响因素。
波长与折射率测量
掌握应用迈克尔逊干涉仪测量光波长、空气折射率、液体折射率及平板元件折射率的实验方法。
材料热膨胀系数测定
学习利用迈克尔逊干涉仪的高精度特性，通过干涉法测量微小形变，进而测定材料的热膨胀系数。
Notes: 本次实训的目的主要有四个方面：首先，组装并调试迈克尔逊干涉仪，观察不同光源的干涉条纹；其次，理解光源相干长度的概念；再次，掌握利用干涉仪测量波长和各种折射率的方法；最后，学习测量材料热膨胀系数的干涉方法。

## Slide 3
理论基础（1）—— 干涉仪结构与光路
系统结构与原理
核心机制：利用分振幅法将一束光分为两束，经不同光路后汇合产生干涉。
光路流程：光源 → 分束棱镜(G1) → 反射镜(M1/M2) → 汇合 → 观察屏。
补偿板(G2)：补偿光程差，保证白光光源下的色散一致性，呈现清晰彩色条纹。
光程差与条纹类型
光程差公式：Δ = 2d cosθ，其中 d 为等效距离差，θ 为观察方向与光轴夹角。
等倾干涉：当两反射镜严格垂直时，产生圆环形条纹。
等厚干涉：当两反射镜存在微小倾角时，产生平行的等厚条纹。
核心要点总结：
迈克尔逊干涉仪通过分束与补偿机制，实现了双光束干涉。其条纹形态由两臂光程差决定，是精密测量微小长度变化和介质折射率的重要工具。
Notes: 首先，我们来学习迈克尔逊干涉仪的基本结构和工作原理。它通过分束棱镜将一束光分成两路，分别经过不同的路径后再汇合，从而产生干涉。光程差是决定干涉条纹形状的关键因素，补偿板则用于保证光路的对称性。根据反射镜的相对位置，我们可以观察到不同类型的干涉条纹。

## Slide 4
理论基础（2）—— 干涉条纹与相干长度
非定域干涉原理
由于光源的空间扩展性，在空间任意位置均可观察到干涉条纹。条纹的形状和清晰度取决于两束光的光程差。
条纹移动规律
• 光程差变化导致条纹“陷入”或“冒出”。
• 每移动一个条纹，反射镜位移为λ/2。
• d减小收缩，d增大扩展。
相干长度限制
最大光程差L_max = λ²/Δλ。白光相干长度极短，仅在光程差接近零时能观察到彩色条纹。
精密测量应用
通过记录反射镜移动距离与条纹变化数的对应关系，可实现对微小位移或光波长的高精度测量。
Notes: 接下来，我们深入了解干涉条纹的特性和光源的相干长度。迈克尔逊干涉仪产生的是非定域干涉，条纹的移动与反射镜的位移密切相关。我们可以利用这一规律来进行精密测量。同时，不同光源的相干长度不同，这决定了我们能观察到干涉条纹的范围，特别是白光干涉，只能在光程差很小的区域看到。

## Slide 5
理论基础（3）—— 测量公式汇总
光波长测量
公式：Δd = N·λ/2
通过移动反射镜，记录移动距离与条纹变化数，计算激光波长。
空气折射率测量
公式：Δn = Nλ/(2L)
改变气室气压，记录条纹变化数，计算折射率变化。
液体折射率测量
方法：旋转比色皿法
通过旋转装有待测液体的比色皿改变入射角，记录条纹变化计算。
平板元件折射率
方法：角度旋转法
将透明平板置于光路中旋转，记录条纹变化数代入公式计算。
热膨胀系数测量
公式：α = Nλ/(2L₀ΔT)
加热样品使其膨胀，记录温度变化与条纹变化数。
核心思想
本质：条纹变化数 N → 光程差
通过观察干涉条纹的变化数N，反推引起光程差变化的物理量（位移、折射率等）。
实验关键：准确记录条纹变化数 N 是所有测量成功的前提。
Notes: 这里汇总了本次实训中将要用到的主要测量公式。无论是测量波长、折射率还是热膨胀系数，其核心都是通过记录干涉条纹的变化数N，来计算引起光程差变化的物理量。理解这些公式的推导和应用，是完成本次实训的关键。

## Slide 6
实验步骤（1）—— 组装与调试
激光器调平
借助光阑调节激光器高低俯仰，使光束与光学平台严格平行。
扩束镜安装
在光路中安装扩束镜，使光斑发散，确保后续照明均匀性。
分束棱镜安装
将分束棱镜放置于光路中，确保激光束精准通过棱镜中心。
反射镜安装
调节两反射镜位置，使光束至棱镜距离大致相等并垂直返回。
光路重合
利用白屏观察，调节反射镜使两路反射光在远近处光斑完全重合。
观察干涉条纹
微动平移台，直至在白屏上观察到清晰的圆环形激光干涉条纹。
白光干涉
更换白光LED光源，微调使光程差近零，观察彩色干涉条纹。
Notes: 接下来是实验操作的第一部分：迈克尔逊干涉仪的组装与调试。这是实验成功的基础。
我们需要依次完成以下步骤：
首先是激光器调平，这一步至关重要，需要借助光阑仔细调节，确保光束与平台平行。
随后安装扩束镜和分束棱镜，为光路的形成做准备。
在安装反射镜后，关键的一步是调节光路重合，这需要极大的耐心，确保两路光在远近处都能完美重合。
完成光路重合后，我们就能观察到清晰的激光圆环形干涉条纹。最后，更换为白光光源，通过精细调节，就能看到美丽的彩色干涉条纹，标志着调试工作的完成。

## Slide 7
实验步骤（2）—— 波长与折射率测量
光波长测量
移动反射镜，记录移动距离Δd和条纹变化数N，代入公式计算激光波长。
空气折射率测量
光路中放置气室，充气后缓慢放气，记录条纹变化数N与气压变化ΔP。
液体折射率测量
放置装有待测液体的比色皿，旋转改变入射角，对比空皿与实皿的条纹变化。
平板元件折射率测量
放置透明平板元件，旋转角度并记录条纹变化数N，代入公式计算折射率。
Notes: 实验的第二部分是具体的测量操作。我们将依次进行激光波长的测量、空气折射率的测量、液体折射率的测量和平板元件折射率的测量。每个测量都需要仔细操作，准确记录数据，特别是条纹变化数的计数，这直接关系到测量结果的准确性。

## Slide 8
实验步骤（3）—— 热膨胀系数测量
组件替换与安装
将迈克尔逊干涉仪的一个反射镜替换为包含待测金属样品和反射镜的测量组件。
加热与数据记录
加热组件，实时记录温度变化 ΔT 以及对应的干涉条纹移动数 N。
系数计算
已知初始长度 L₀，代入公式 α = Nλ/(2L₀ΔT) 计算热膨胀系数。
测量原理
材料受热膨胀导致长度微小变化，进而引起光程差改变，表现为干涉条纹的移动。通过精确测量条纹移动数 N，可高精度反演材料的微小长度变化，最终计算出热膨胀系数 α。这一方法利用了光的干涉原理，实现了对微观形变的宏观放大测量。
Notes: 实验的第三部分是测量材料的热膨胀系数。我们将使用一个特制的测量组件，通过加热样品使其膨胀，利用干涉条纹的移动来测量样品的微小伸长量，最终计算出材料的热膨胀系数。这充分展示了迈克尔逊干涉仪在精密测量领域的强大能力。

## Slide 9
注意事项
激光安全
严禁直视激光光束，以免造成视网膜损伤。
光学元件清洁
保持镜片清洁，避免指纹灰尘，必要时用专用工具处理。
光路调节
确保两路反射光斑严格重合，保证条纹对比度。
条纹计数
移动反射镜需缓慢平稳，仔细计数避免错漏。
白光干涉
相干长度短，需精细调节光程差至接近零。
温度控制
确保样品加热均匀，并记录稳定后的温度值。
环境稳定
避免气流、振动等干扰，保证条纹稳定清晰。
实验态度
操作规范严谨，数据记录真实，保持耐心细致。
Notes: 在实验开始前，请大家务必注意以下事项。首先是激光安全，必须严格遵守操作规程。其次，要保持光学元件的清洁，确保光路精确对准。在进行条纹计数时要耐心细致，特别是白光干涉的调节需要格外小心。同时，要注意环境的稳定，以保证实验的顺利进行和测量结果的准确性。

## Slide 10
思考与讨论
反射镜移动方向鉴别：如何判断M2是移向还是远离M1的等臂位置？
干涉条纹间距调节：简述如何使条纹间距变大（即条纹数量减小）？
光程差调节意义：为何要调节两路光程大致相等？这对白光干涉有何意义？
热膨胀系数测量：在测量热膨胀系数时，如何确保实验数据的准确性？
白光干涉现象：为什么使用白光光源时，只能在零光程差附近观察到彩色条纹？
空气折射率测量：在空气折射率测量中，为什么需要记录放气过程中的条纹变化数？
“ 科学的进步源于不断的质疑与深入的思考 ”
Notes: 实验结束后，我们准备了几个思考题，希望能帮助大家深入理解迈克尔逊干涉仪的原理和应用。这些问题涵盖了实验现象分析、操作技巧、原理理解以及误差分析等方面。欢迎大家积极思考和讨论。

## Slide 11
实训小结
实训回顾
组装并调试迈克尔逊干涉仪，观察激光与白光干涉条纹
掌握利用条纹计数测量光波长的精密方法
学习空气、液体及固体折射率的测量原理与步骤
了解基于干涉法的热膨胀系数测量技术
下一实训预告
光学相干层析成像技术与应用 (OCT)
从宏观干涉到微观成像，探索现代光学医疗应用
结束语
精密干涉测量——从经典实验到现代应用
理论与实践结合，夯实光学测量基础
本次实训通过动手操作，不仅加深了对干涉原理的理解，更培养了严谨的实验态度与精密测量能力。
Notes: 本次实训到此结束。通过本次学习，我们亲手组装并调试了迈克尔逊干涉仪，观察了不同光源的干涉现象，并掌握了利用干涉条纹进行精密测量的多种方法，包括波长、折射率和热膨胀系数的测量。迈克尔逊干涉仪作为一种经典的光学仪器，至今仍在现代科技中发挥着重要作用。希望大家都有所收获。下一次实训，我们将学习光学相干层析成像技术与应用，敬请期待。谢谢大家！