## Slide 1
实训三：光栅光谱仪基本原理与应用
光谱色散 · 光源测量 · 透过率/反射率/浓度分析
Notes: 大家好，欢迎来到本次光电系统实训课程。今天我们将学习“光栅光谱仪基本原理与应用”，内容涵盖光谱色散、光源测量以及透过率、反射率和浓度的分析方法。

## Slide 2
实训目的
原理与构成
了解光栅光谱仪的工作原理与系统构成，建立基础认知。
光路搭建
亲手搭建光谱色散光路，观察白光衍射的实际效果。
光源参数测量
测量不同光源的光谱、主波长、色度及色纯度等关键参数。
样品特性分析
分析样品的透过率、反射率、吸收度及浓度等光学指标。
仪器与数据处理
熟练掌握光纤光谱仪的操作方法，并学习实验数据的处理技巧。
Notes: 本次实训的目的主要有五个方面：首先，了解光栅光谱仪的工作原理和系统构成；其次，亲手搭建光谱色散光路并观察衍射现象；再次，学习测量光源的各项参数；然后，掌握样品透过率、反射率等光学特性的测量方法；最后，熟练使用光纤光谱仪并进行数据处理。

## Slide 3
理论基础（1）—— 光栅光谱仪结构
基本组成
主要由入射狭缝、准直镜、光栅、聚焦系统和探测器（如PMT、CCD或CMOS）组成。
色散元件
光栅是核心，分透射式和反射式。其刻线密度直接决定了光谱仪的分辨率能力。
光栅方程
公式：d(sinθ_i + sinθ_m) = mλ
描述了不同波长的光经光栅衍射后的角度分布规律。
光谱分辨率
取决于光栅的线对数、入射狭缝的宽度以及探测器的像素尺寸等关键因素。
技术趋势
新型数字光谱仪采用微型光学结构，体积小、稳定性高，常配合光纤进行灵活的光谱采集。
核心要点
光栅将复合光分解为单色光，系统各组件协同工作，共同决定了光谱仪的性能上限。
Theory of Spectroscopy - Basic Structure
Notes: 首先，我们来学习光栅光谱仪的基本结构和工作原理。光谱仪的核心是光栅，它能将复合光分解成不同波长的单色光。
整个系统由狭缝、准直镜、光栅、聚焦系统和探测器构成，共同完成光谱的分光和探测任务。
光栅方程是理解其工作原理的关键，它定量描述了波长与衍射角度的关系。同时，分辨率是衡量光谱仪性能的重要指标，它受到光栅刻线密度、狭缝宽度等多种因素的影响。
最后，随着技术发展，微型化、数字化成为了新的趋势。

## Slide 4
理论基础（2）—— 光源与探测器
常用光源及其特性
氘灯：提供紫外区（190~400 nm）连续光谱。
钨灯：可见光区（300~2500 nm）连续光谱。
氙灯：覆盖紫外到可见光区，光谱接近自然光。
汞灯：具有尖锐发射峰，常用于波长校准。
LED：单色性好寿命长，适用于特定波长测试。
常见探测器类型
PMT (光电倍增管)
• 灵敏度极高，响应速度快。
• 通常为单通道，需要扫描，适合弱光检测。
CCD / CMOS (阵列探测器)
• 阵列式结构，可同时获取全光谱信息。
• 速度快，适合实时测量和成像光谱。
总结：光源决定了光谱的覆盖范围和强度，而探测器的选择则直接影响检测的灵敏度、速度和数据获取方式。
Notes: 接下来，我们介绍光谱仪中常用的光源和探测器。不同的光源适用于不同的光谱范围，而探测器则负责将光信号转换为电信号。
首先看左边的常用光源。氘灯主要用于紫外区，提供连续光谱；钨灯则覆盖可见光区。氙灯的光谱非常接近自然光，覆盖范围广。汞灯因为有尖锐的特征峰，常被用来校准仪器波长。而LED作为新型光源，具有单色性好、寿命长的特点。
再看右边的探测器。PMT（光电倍增管）的优势在于极高的灵敏度和快响应，特别适合微弱光信号的检测，但它通常是点探测，需要扫描。而CCD或CMOS是阵列式探测器，可以一次性捕捉全光谱信息，速度非常快，非常适合实时监测。

## Slide 5
理论基础（3）—— 色彩描述与色度测量
三刺激值（XYZ系统）
基于人眼的颜色匹配函数，是定量描述颜色的基础，将复杂的颜色感知转化为物理量。
主波长 (Dominant Wavelength)
与颜色色调对应的光谱色波长，可通过色品坐标与参考白光的连线延长线与光谱轨迹交点确定。
色纯度 (Purity)
表示颜色接近其主波长光谱色的程度，反映颜色的饱和度。纯度越高，颜色越鲜艳。
CIE标准照明体
为标准化颜色测量而定义的光源，如代表日光的D65、代表白炽灯的A光源等。
实验提示：在后续实验环节中，我们将重点测量白光LED和红、绿、蓝单色LED的主波长、色品坐标以及色纯度，以评估其色彩特性。
Notes: 在光谱分析中，我们不仅关注光的强度分布，还需要描述其颜色特性。色度学提供了一套科学的方法来定量描述颜色，包括三刺激值、主波长和色纯度等概念。这些参数对于评价光源的颜色质量至关重要。

## Slide 6
实验内容与步骤（1）
光谱色散系统搭建
组装光路：LED → 毛玻璃 → 透镜 → 光栅 → 相机
调整光路，观察白光经光栅后的色散光谱现象
利用光纤光谱仪采集不同光源的光谱数据
光源参数测量
测量白光及RGB LED的光谱分布曲线
计算主波长、色品坐标(CIE x,y)及色纯度
配合旋转台测量LED的空间发散角
关键提示：请务必记录典型的光谱曲线数据，这将是后续分析不同光源色度特性（如色温、显色性）的核心依据。
Notes: 接下来是实验操作的第一部分。我们将首先搭建一个简易的光谱色散系统，观察白光的衍射现象。然后，使用光纤光谱仪对不同的LED光源进行测量，获取它们的光谱分布，并计算主波长、色品坐标等色度参数。

## Slide 7
实验内容与步骤（2）
3️⃣ 透过率测量
搭建光路，采集参考光谱后插入样品，获得透过率曲线。
4️⃣ 反射率测量
以积分球和标准白块为参考，测量不同颜色样品的反射光谱。
5️⃣ 吸收度测量
根据朗伯-比尔定律，由透过率计算样品的吸收度，公式为 A = -log T。
6️⃣ 浓度测量
配制不同浓度溶液建立标准曲线，利用该曲线测定未知浓度。
注意：每次测量前都需要进行参考光谱和暗光谱的校准，以保证测量结果的准确性。
Notes: 实验的第二部分，我们将学习样品光学特性的测量方法。包括透过率、反射率和吸收度的测量，以及如何利用朗伯-比尔定律进行浓度分析。这些方法在化学、生物和环境监测等领域有广泛应用。

## Slide 8
注意事项
光源稳定性
测量前务必对光源进行预热，避免因光源输出波动影响光谱测量结果。
光纤与狭缝校准
确保入射光能够有效地耦合进入光纤或狭缝，避免杂散光的干扰。
积分球使用
保持积分球样品口的清洁，并定期对标准白块进行校准。
软件设置
根据测量需求选择测量模式（透过率/反射率/吸收度），并设置合适积分时间。
样品处理
液体样品避免产生气泡；固体样品需保持表面清洁，确保测量准确性。
环境控制
实验环境应避免强环境光直接进入光路，以免影响测量的信噪比。
Notes: 在实验开始前，请大家务必注意以下事项。保证光源稳定、精确校准光路、正确使用积分球和软件、妥善处理样品以及控制好实验环境，这些都是确保实验结果准确可靠的关键。

## Slide 9
思考与讨论
光谱仪工作原理
解释光栅、狭缝、探测器如何协同实现光谱分离与检测？
核心部件作用
光源、光栅和探测器分别起什么作用？如何影响仪器性能？
仪器对比分析
比较光谱仪与色谱仪、质谱仪等其他分析仪器的优劣势。
误差来源与控制
测量中可能遇到的误差来源有哪些？如何有效减小这些误差？
部件选型策略
如何根据待测样品的具体特性选择合适的光源和探测器？
定量分析基础
为何要建立标准曲线？朗伯-比尔定律的适用条件是什么？
Notes: 实验结束后，我们准备了几个思考题，希望能帮助大家深入理解光谱仪的原理和应用。这些问题涵盖了光谱仪的工作机制、性能影响因素、与其他仪器的比较以及误差分析等方面。欢迎大家积极思考和讨论。

## Slide 10
实训小结
本次实训核心收获
原理与结构：深入理解了光栅光谱仪的分光原理及其核心组成结构。
系统搭建与测量：掌握了光谱色散系统的搭建流程，以及光源关键参数的测量方法。
数据处理能力：学会了透过率、反射率、吸收度及浓度的测量，并能进行基础数据处理。
应用意识建立：建立了光谱分析在物质成分检测与性质分析中的实际应用思维。
下一实训预告：衍射相位显微成像原理与应用
“ 光谱分析——揭示物质世界的‘指纹’ ”
Notes: 本次实训到此结束。通过本次学习，我们理解了光栅光谱仪的工作原理，掌握了光谱测量和样品光学特性分析的方法，并建立了光谱分析在实际应用中的意识。希望大家都有所收获。下一次实训，我们将学习衍射相位显微成像的原理与应用，敬请期待。谢谢大家！