## Slide 1
实训二：光学显微成像系统的构建与优化
光学系统搭建· 像差优化 · 照明调控

## Slide 2
实训目的
01
成像原理掌握
搭建有限远/无限远共轭系统，验证透镜成像公式与放大倍率计算
02
参数测量
测量放大倍率、数值孔径、工作距离，理解参数对成像质量的影响
03
像差研究
理解球差和色差对成像质量的影响，探究胶合透镜等优化方法
04
照明系统
掌握临界照明、不完整柯勒照明、完整柯勒照明的搭建与优化
05
实践应用
了解显微成像在生物学、材料科学等领域的应用，培养跨学科创新能力

## Slide 3
理论基础 · 光学显微镜的结构
光学模块
① 目镜（Eyepiece）
② 物镜（Objective）
③ 物镜转换器
机械模块
④ 载物台 & ⑤ 压片夹
⑥ 粗调旋钮
⑦ 细调旋钮
照明模块
⑧ 光源（LED）
⑨ 聚光镜
⑩ 光圈（光阑）
光线路径：光源 → 聚光镜 → 样品 → 物镜 → 目镜/数字成像设备

## Slide 4
理论基础 · 两种成像系统设计
有限远共轭系统
● 物镜在有限距离内聚焦成像
● 公式：1/f = 1/u + 1/v
● 放大倍率：M = -v/u
● 光路紧凑，元件位置固定
● 适合低倍率与基础应用
● 广泛用于教学实验
无限远共轭系统
● 目标物置于物镜焦平面
● 出射平行光，筒镜聚焦成像
● 放大倍率：M = -f_tube / f_obj
● 平行光路可插入滤光片等元件
● 像差累积少，分辨率更高
● 高精度显微镜的主流设计

## Slide 5
理论基础 · 像差及其对成像的影响
① 球差（Spherical Aberration）
产生原因
透镜球面形状使近轴光与远轴光汇聚点不同
成像表现
图像边缘模糊、分辨率下降
优化方法
凸面朝向发散光侧；使用复合透镜/超球面透镜；采用消球差物镜
② 色差（Chromatic Aberration）
产生原因
不同波长光在透镜中折射率不同，导致聚焦位置偏移
成像表现
图像边缘出现彩色晕影或模糊（红/绿/蓝焦点不同）
优化方法
消色差设计：多片不同材料透镜组合；采用消色差物镜或胶合透镜

## Slide 6
理论基础 · 三种显微照明方式
临界照明
均匀性评级
★★☆☆☆
原理说明
光源直接聚焦到样品表面，亮度高但均匀性差，存在"灯丝成像"问题
✔ 结构简单，成本低
✘ 光场不均匀，不适合高分辨率成像
不完整柯勒照明
均匀性评级
★★★☆☆
原理说明
灯丝成像于照明透镜焦面，样品获得更均匀照明，通过集光镜+聚光镜优化
✔ 均匀性改善明显
✘ 控制精度有限，不如完整柯勒
完整柯勒照明
均匀性评级
★★★★★
原理说明
视场光阑+孔径光阑精确配合，实现高亮度、高均匀性、高分辨率标准照明
✔ 亮度均匀，可精控景深/NA
✘ 系统较复杂

## Slide 7
内容步骤 · 有限远共轭显微成像系统
Step 1
装置搭建
选择RGB三色LED光源 + 毛玻璃散射片；国标分辨率板作为目标物，XYZ三维微调；f=30mm金属框胶合透镜作物镜，凸面朝向目标物；相机前安装长空镜筒遮光
Step 2
系统调试
打开绿色LED，调节亮度至均匀照明；调节分辨率板与物镜距离，直到相机获得清晰刻线图像；记录物距 u 和像距 v，验证：1/f = 1/u + 1/v
Step 3
放大率验证
测量刻线像素宽度；结合单像素大小 P=2.9μm 计算放大率 M = 像宽(px)×P / 实际刻线宽；与理论值 M = v/u 对比，分析误差来源
Step 4
不同焦距对比
更换物镜为 f=50mm 胶合透镜，重复上述步骤；填写表2-1：记录两种焦距（30mm/50mm）各3组实验数据

## Slide 8
内容步骤 · 无限远共轭显微成像系统
核心公式： M = -f_tube / f_obj (筒镜焦距 / 物镜焦距)
01
系统搭建
在有限远系统基础上加入 f=150mm 筒镜；筒镜平面朝向相机，调整筒镜焦面与相机感光面重合
02
焦面校准
用室外远景（建筑物）初步校准，调整筒镜位置至成像清晰；这等效于将物镜后焦面与筒镜前焦面对准
03
放大率验证
测量刻线像素宽度，计算实际放大率；与理论值 M = f_tube/f_obj 对比，填写表2-2
04
不同组合对比
更换物镜为 f=50mm；各3组实验，记录物镜焦距、筒镜焦距、理论/测量放大率及误差

## Slide 9
内容步骤 · 成像质量优化 — 球差验证实验
实验配置：无限远共轭系统 + f=30mm 平凸透镜（物镜）+ f=150mm 胶合筒镜
配置A：平面朝向目标物
球差较大
1
平凸透镜平面朝向分辨率板
2
微调光路至目标物成像清晰
3
从粗到细空间频率采集图像
4
观察边缘模糊程度
配置B：凸面朝向目标物
球差较小 ✔
1
调整平凸透镜凸面朝向分辨率板
2
微调光路至目标物成像清晰
3
从粗到细空间频率采集图像
4
对比配置A的成像质量
结论：凸面朝向发散光侧可显著减小球差，提高图像对比度与分辨率

## Slide 10
内容步骤 · 成像质量优化 — 色差验证实验
1
基于无限远共轭系统，使用平凸透镜（平面朝向目标物）作为物镜
2
依次点亮蓝、绿、红三色LED，调整物镜位置使每种颜色成像清晰
3
记录蓝/绿/红三种光下的清晰成像位置，计算焦点位置差异 → 填写表2-3
4
用胶合透镜替换平凸透镜（平面朝向目标物），重复上述步骤
5
比较两种透镜的色差数据，分析消色差设计的有效性
色差数据表（表2-3）
透镜类型
LED蓝光位置(mm)
LED绿光位置(mm)
LED红光位置(mm)
蓝绿差(mm)
绿红差(mm)

## Slide 11
内容步骤 · 照明系统优化 — 三种照明方式实验
临界照明
1. 绿光LED + 毛玻璃散射片模拟灯丝
2. f=30mm平凸透镜作集光镜（平面朝光源）
3. 在散射片表面做记号
4. 观察标记放大像与样品像的重叠现象
不完整柯勒照明
1. f=30mm平凸透镜作集光镜，距散射片1-2倍焦距
2. 集光镜后加f=50mm胶合聚光镜
4. 放置生物切片，调整物镜获取清晰成像
→ 均匀性提升，但控制精度不如完整柯勒
完整柯勒照明
1. 集光镜将灯丝成像于物方焦面附近
2. 孔径光阑置于聚光镜焦面
3. 安装视场光阑，缩小像至物镜前焦面
4. 调节两种光阑大小，分析对景深/亮度/对比度的影响
→ 均匀性佳，可精控NA和景深 → 高分辨率成像最优解
→ 样品像与灯丝像重叠 → 高亮度但光场不均匀
3. 调整聚光镜至灯丝像清晰

## Slide 12
注意事项
①
设备校准清洁
实验前检查镜片清洁度，校准机械部件运行顺畅
②
光路精确对准
确保光源、目标物与光学元件同轴，必要时使用激光辅助校准
③
复现实验条件
严格按设计参数搭建系统，记录每次实验的详细条件
④
人员安全
避免长时间直视强光源，高强度LED操作时佩戴防护眼镜
⑤
⑥
⑦
⑧
选择合适照明
根据样品特性选择照明方式，使用匀光器确保照明均匀
聚焦操作规范
先粗调后细调，避免物镜与样本碰撞造成设备或样本损坏
稳定实验环境
置于防振台，控制温湿度，减少外界光线干扰
数据记录完整
记录丝杆读数、成像质量、计算结果，及时分析偏差与误差来源

## Slide 13
思考题
Q1
有限远系统中，物镜f=10mm、目镜f=25mm，如何计算最佳镜间距以实现最大放大率？
Q2
比较f=30mm与f=50mm物镜的成像结果，分析焦距变化对放大倍率和像距的影响
Q3
无限远共轭系统为何拓展性更强？有限远与无限远在生物/工业样本中各有何优劣？
Q4
如何利用消色差透镜或复消色差透镜优化显微系统中的色差问题？
Q5
现代STED显微镜如何突破阿贝衍射极限实现超分辨率？在生物学中有哪些应用？

## Slide 14
实训总结
光学显微成像系统的构建与优化
🔬
成像系统
有限远 & 无限远共轭
⚙️
像差优化
球差 & 色差控制
💡
照明方式
三种照明方案对比
📐
关键参数
NA · 放大率 · 工作距离
感谢观看
光电系统实训课程 | 实训二