## Slide 1
实训五：偏振和3D影像技术与应用
偏振光学 · 线偏振3D · 圆偏振3D · 红蓝滤色3D
Notes: 大家好，欢迎来到本次光电系统实训课程。今天我们将学习“偏振和3D影像技术与应用”，内容涵盖偏振光学的基本原理，以及线偏振、圆偏振和红蓝滤色等多种3D成像技术。

## Slide 2
实训目的
理解偏振光和偏振技术的基本原理。
掌握光的偏振现象，包括线偏振光、圆偏振光和椭圆偏振光的特性。
掌握偏振光在3D影像技术中的应用（线偏振、圆偏振）。
学习红蓝滤色选择法3D成像原理。
搭建并体验四种3D视觉成像方法，理解人眼立体视觉机制。
Notes: 本次实训的目的主要有五个方面：首先，理解偏振光和偏振技术的基本原理；其次，掌握不同类型偏振光的特性；再次，学习偏振光在3D影像中的应用；然后，了解红蓝滤色3D成像的原理；最后，通过亲手搭建和体验四种3D成像方法，深入理解人眼的立体视觉机制。

## Slide 3
理论基础（1）—— 人眼立体视觉原理
视觉感知机制：人眼感知三维世界源于双眼视差。左、右眼从不同角度接收光线，大脑将两幅略有差异的图像融合，从而构建出物体的立体全貌。
单眼观察局限：若仅用一只眼睛观察，由于缺乏视差信息，物体的立体感会大大减弱。
3D显示技术关键：要重现立体图像，需在记录环节模仿人眼视角分别记录，在显示环节确保左右眼只能看到各自对应的图像。
核心思想：3D显示技术的本质就是让左眼只看左图像，右眼只看右图像，最终由大脑融合产生立体感。
Notes: 首先，我们来了解人眼的立体视觉原理。我们之所以能看到立体的世界，是因为双眼从不同角度观察物体，大脑将这两幅图像合成为一个立体图像。3D显示技术正是基于这个原理，通过技术手段确保左右眼分别看到不同的图像，从而让我们感知到立体感。

## Slide 4
理论基础（2）—— 偏振光基础
线偏振光
光的振动方向固定在一个平面内，可以通过偏振片产生。
圆偏振光
振动方向不断旋转，端点轨迹呈圆，可通过线偏振光加1/4波片产生。
椭圆偏振光
更一般的偏振状态，光的振动端点轨迹形成一个椭圆。
在3D成像中的应用
通过偏振片和波片组合控制偏振状态，分离左右眼图像。线偏振眼镜需保持头部水平，而圆偏振眼镜允许头部任意倾斜，体验更舒适。
Notes: 接下来，我们学习偏振光的基础知识。偏振光是指光的振动方向具有一定规律的光，主要有线偏振光、圆偏振光和椭圆偏振光。在3D成像中，偏振技术被广泛应用于分离左右眼的图像，从而实现立体显示。线偏振和圆偏振是两种常见的技术，它们各有优缺点。

## Slide 5
理论基础（3）—— 四种3D成像方法
裸眼强制合成法
入门级体验方法，通过纸筒限制视野，左右眼分别观看对应幻灯片，大脑自行融合产生3D效果。
线偏振消光选择法
使用双投影系统，光路中加入起偏器，观众佩戴线偏振眼镜，实现左右眼图像分离。
圆偏振消光选择法
在线偏振基础上增加1/4波片，产生左右旋圆偏振光。允许头部倾斜，观看体验更佳。
红蓝滤色选择法
利用红、蓝滤光片分离图像，成本较低，但会导致画面颜色还原失真。
屏幕要求：
线偏振/圆偏振法：需使用保偏屏幕（如金属银幕），避免偏振态被破坏。
红蓝滤色法：对屏幕无特殊要求，普通白色幕布即可。
Notes: 本次实训我们将体验四种不同的3D成像方法。从简单的裸眼法，到基于偏振技术的线偏振法和圆偏振法，再到基于滤色技术的红蓝法。这些方法各有特点，适用于不同的场景，我们将逐一进行学习和体验。

## Slide 6
实验装置与器件
光学平台与系统搭建
基于300×450mm面包板，采用笼式结构；包含三轴支撑座、光杠等调节组件。
光源系统
配备2个白光LED光源（3W），支持亮度连续可调，满足不同成像亮度需求。
核心光学元件
金属边框透镜组（f=30/50.8/100mm）、可旋转线偏振片（起偏器）。
成像材料
采用135标准幻灯片框，内装左右眼分离的投影片，用于生成视差图像。
3D 观视设备
提供圆偏振 RealD 3D 眼镜与红蓝 3D 眼镜两种方案，适配不同偏振成像系统。
显示终端
专用保偏偏振投影屏，能够有效保持投影光的偏振态，确保3D成像质量。
Notes: 现在我们来看看本次实验所需的装置和器件。整个系统搭建在光学面包板上，包括光源、透镜、偏振片、幻灯片、3D眼镜和投影屏幕等。这些元件将帮助我们搭建不同的3D成像系统，进行实验操作。

## Slide 7
实验步骤（1）—— 裸眼法与线偏振法
裸眼强制合成法
用A4纸卷成一个直径约30mm、长度约300mm的纸筒。
将纸筒分别对准左、右眼睛，确保每只眼睛只能看到对应的幻灯片图像。
凝视图像2~3秒钟，感受大脑融合图像后产生的立体效果。
线偏振消光选择法
搭建双投影光路：依次安装两个LED光源、照明透镜、幻灯片、成像透镜和起偏器。
仔细调节两路光路，使投影在屏幕上的两幅图像完全重合。
佩戴线偏振3D眼镜，旋转起偏器至左右眼图像完全分离。
同时打开两路光源，注视投影屏幕，体验立体效果并尝试歪头观察。
实验提示：在调节线偏振光路时，务必耐心细致，确保两幅图像在屏幕上的几何位置完全重合，这是观察到清晰立体效果的关键前提。
Notes: 接下来是实验操作的第一部分，我们将体验裸眼法和线偏振法。首先，通过简单的纸筒体验裸眼3D效果，感受大脑的图像融合能力。然后，搭建线偏振3D投影系统，学习如何通过偏振技术分离左右眼图像，并体验其观看效果和局限性。

## Slide 8
实验步骤（2）—— 圆偏振法与红蓝法
3️⃣ 圆偏振消光选择法
• 在线偏振光路基础上，将起偏器替换为线偏振片与1/4波片的组合。
• 确保两路光路分别产生左旋和右旋圆偏振光，佩戴圆偏振3D眼镜观察效果。
4️⃣ 红蓝滤色选择法
• 将圆偏振片替换为红、蓝滤色片（左红右蓝），佩戴红蓝3D眼镜观察。
• 重点观察投影图像的颜色是否存在失真现象。
提示：红蓝法成本较低，但色彩还原效果不佳，通常适用于对颜色要求不高的场合。
Notes: 实验的第二部分，我们将体验圆偏振法和红蓝滤色法。圆偏振法是在线偏振法的基础上发展而来，通过增加1/4波片，解决了线偏振法观看角度受限的问题。而红蓝滤色法则是一种低成本的方案，通过颜色来分离图像，但代价是颜色还原的失真。请大家逐一体验这两种方法，并比较它们的优缺点。

## Slide 9
注意事项
幻灯片区分
区分左眼(L)和右眼幻灯片，注意标识（如红点），务必正确放置。
光路对正
确保两路投影图像完全重合，否则会严重影响立体感甚至无法观看。
偏振片调节
调节起偏器时，观察单路图像在另一眼镜片中亮度，应调至最暗。
屏幕选择
必须使用保偏屏幕（如金属银幕），普通白纸会导致偏振光退偏。
环境光控制
实验应在较暗环境中进行，避免环境杂光干扰投影效果。
用眼安全
避免长时间注视强光，以防造成视觉疲劳。
Notes: 在实验开始前，请大家务必注意以下事项。正确区分幻灯片、确保光路精确对正、仔细调节偏振片、使用正确的投影屏幕、控制好实验环境以及注意用眼安全，这些都是保证实验成功和安全的关键。

## Slide 10
思考与讨论
现象分析：如果将左右幻灯片交换，会看到什么现象？为什么会产生这种视觉差异？
镜片原理：RealD 3D眼镜片的构成是什么？若反向佩戴或滤光片放置错误会出现什么情况？
自制探究：3D投影幻灯片有什么特点？调研并思考自己动手制作简易3D幻灯片的方法。
屏幕影响：若换成普通白纸屏，线偏振、圆偏振和红蓝法分别会有什么结果？请实验验证。
技术对比：比较线偏振与圆偏振3D的优缺点，分析为何主流影院多采用圆偏振技术。
色彩优化：红蓝滤色法为何颜色还原不佳？探讨使用补色等技术的改进方法。
Notes: 实验结束后，我们准备了几个思考题，希望能帮助大家深入理解偏振和3D成像技术。这些问题涵盖了实验现象分析、技术原理探究以及实际应用比较等方面。欢迎大家积极思考和讨论。

## Slide 11
实训小结
本次实训收获
理解了偏振光的基本概念及其在3D成像中的应用
搭建并体验了四种3D视觉实现方法
对比了线偏振、圆偏振、红蓝滤色法的优缺点
深化了对人眼立体视觉原理的认识
下一实训预告
便携式光镊系统的搭建与应用
“ 偏振技术——开启3D世界的钥匙 ”
Notes: 本次实训到此结束。通过本次学习，我们理解了偏振光的基本概念及其在3D成像中的应用，亲手搭建并体验了四种不同的3D成像方法，并对比了它们的优缺点。希望大家对偏振技术和3D影像有了更深入的认识。下一次实训，我们将学习便携式光镊系统的搭建与应用，敬请期待。谢谢大家！