## Slide 1
项目6
配置与管理防火墙
清华大学出版社 | 杨昊龙编著

## Slide 2
能力
CAPACITY
要求
了解防火墙的分类及工作原理
掌握firewalld防火墙的配置
掌握NAT

## Slide 3
思政
IDEOLOGY
导入
明确职业技术岗位所需的职业规范和精神，树立社会主义核心价值观。

## Slide 4
思政
IDEOLOGY
目标
“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”“‘高山仰止，景行行止。’虽不能至，然心向往之”。了解计算机的主奠基人——华罗庚教授，知悉读大学的真正含义，以德化人，激发学生的科学精神和爱国情怀。

## Slide 5
思政
IDEOLOGY
内容
华罗庚教授—我国计算技术的奠基人和最主要的开拓者之一。华罗庚教授在数学上的造诣和成就深受世界科学家的赞赏。在美国任访问研究员时，华罗庚教授的心里就已经开始勾画我国电子计算机事业的蓝图了！
华罗庚教授于1950年回国，1952年在全国高等学校院系调整时，他从清华大学电机系物色了闵乃大、夏培肃和王传英三位科研人员，在他任所长的中国科学院应用数学研究所内建立了中国第一个电子计算机科研小组。 1956年筹建中国科学院计算技术研究所时，华罗庚教授担任筹备委员会主任。

## Slide 6
项目设计与准备
项目知识准备
项目实施
项目实录

## Slide 7: 一、项目知识准备
防火墙概述
通常所说的网络防火墙是套用了古代防火墙的喻义，它指的是隔离在本地网络与外界网络之间的一道防御系统。防火墙可以使内部网络与互联网之间或者与其他外部网络间互相隔离、限制网络互访，以此来保护内部网络。
防火墙的分类方法多种多样，不过从传统意义上讲，防火墙大致可以分为三大类，分别是“包过滤”“应用代理”“状态检测”。

## Slide 8: 一、项目知识准备
iptables与firewalld
早期的Linux系统采用ipfwadm作为防火墙，但在2.2.0版本中被ipchains取代。
在统信UOS V20中，firewalld防火墙取代了iptables防火墙。实际上，iptables与firewalld都不是真正的防火墙，它们都只是用来定义防火墙策略的防火墙管理工具，或者说，它们只是一种服务。

## Slide 9: 一、项目知识准备
NAT基础知识
网络地址转换器（Network Address Translator，NAT）位于使用专用地址的内联网（Intranet）和使用公用地址的Internet之间。
1.NAT主要具有以下几种功能。
（1）从Intranet传出的数据包由NAT将它们的专用地址转换为公用地址。
（2）从Internet传入的数据包由NAT将它们的公用地址转换为专用地址。
（3）支持多重服务器和负载均衡。
（4）实现透明代理。

## Slide 10: 一、项目知识准备
NAT基础知识
2．NAT的工作过程
（1）客户端将数据包发送给运行NAT的计算机。
（2）NAT将数据包中的端口号和专用的IP地址换成自己的端口号和公用的IP地址，然后将数据包发送给外网的目的主机，同时在映像表中记录一个跟踪信息，以便向客户端发送回答信息。
（3）外网发送回答信息给NAT。
（4）NAT将收到的数据包的端口号和公用IP地址转换为客户端的端口号和内网使用的专用IP地址并转发给客户端。

## Slide 11: 一、项目知识准备
NAT基础知识
担当NAT的计算机有两块网卡、两个IP地址。IP1为192.168.0.1，IP2为202.162.4.1。

## Slide 12: 一、项目知识准备
NAT的分类
（1）源NAT（Source NAT，SNAT）。是指修改第一个包的源IP地址。
（2）目的NAT（Destination NAT，DNAT）。是指修改第一个包的目的IP地址。

## Slide 13: 一、项目知识准备
SELinux
安全增强型Linux（Security-Enhanced Linux，SELinux）是一个由美国国家安全局（National Security Agency，NSA）开发的安全子系统，它通过强制访问控制（MAC）实现对Linux系统的安全加固，可以帮助系统管理员更好地保护系统免受恶意攻击和安全漏洞的影响。

## Slide 14
项目设计与准备
项目知识准备
项目实施
项目实录

## Slide 15: 二、项目设计与准备
项目设计与准备
（1）服务器安装好统信UOS V20版本，并且必须保证常用服务正常工作。客户端使用统信UOS V20或Windows网络操作系统。服务器和客户端能够通过网络进行通信。
（2）或者利用虚拟机设置网络环境。
（3）3台安装好统信UOS V20的计算机。
本项目要完成的任务如下。
① 安装与配置firewalld。
② 配置SNAT和DNAT。

## Slide 16
项目设计与准备
项目知识准备
项目实施
项目实录

## Slide 17: 三、项目实施
任务6-1 使用firewalld 服务
统信UOS V20集成了多款防火墙管理工具，其中firewalld 提供了支持网络/防火墙区域（zone）定义的网络连接以及接口安全等级的动态防火墙管理工具—统信UOS V20系统的动态防火墙管理器（dynamic firewall manager of Linux systems）。统信UOS V20 系统的动态防火墙管理器拥有基于命令行界面（Command Line Interface，CLI）和基于图形用户界面（Graphical User Interface，GUI）的两种管理方式。

## Slide 18: 三、项目实施
任务6-1 使用firewalld 服务
1．使用终端管理工具
命令行终端是一种极富效率的运行工具，firewall-cmd 命令是firewalld 防火墙管理工具的CLI 版本。

## Slide 19: 三、项目实施
任务6-1 使用firewalld 服务
（1）systemctl命令速查。
systemctl unmask firewalld #执行命令，即可实现取消服务的锁定
systemctl mask firewalld #下次需要锁定该服务时执行
systemctl start firewalld.service #启动防火墙
systemctl stop firewalld.service #禁用防火墙
systemctl reload firewalld.service #重载配置
systemctl restart firewalld.service #重启服务
systemctl status firewalld.service #显示服务的状态
systemctl enable firewalld.service #在开机时启用服务
systemctl disable firewalld.service #在开机时禁用服务
systemctl is-enabled firewalld.service #查看服务是否开机启动
systemctl list-unit-files|grep enabled #查看已启动的服务列表
systemctl --failed #查看启动失败的服务列表

## Slide 20: 三、项目实施
任务6-1 使用firewalld 服务
（2）firewall-cmd命令速查。
firewall-cmd --state #查看防火墙状态
firewall-cmd --reload #更新防火墙规则
firewall-cmd --state #查看防火墙状态
firewall-cmd --reload #重载防火墙规则
firewall-cmd --list-ports #查看所有打开的端口
firewall-cmd --list-services #查看所有允许的服务
firewall-cmd --get-services #获取所有支持的服务

## Slide 21: 三、项目实施
任务6-1 使用firewalld 服务
（3）区域相关命令速查。
firewall-cmd --list-all-zones #查看所有区域信息
firewall-cmd --get-active-zones #查看活动区域信息
firewall-cmd --set-default-zone=public #设置public为默认区域
firewall-cmd --get-default-zone #查看默认区域信息
firewall-cmd --zone=public --add-interface=eth0 #将接口eth0加入区域public

## Slide 22: 三、项目实施
任务6-1 使用firewalld 服务
（4）接口相关命令速查。
firewall-cmd --zone=public --remove-interface=ens33 #从区域public中删除接口ens33
firewall-cmd --zone=default --change-interface=ens33#修改接口ens33所属区域为default
firewall-cmd --get-zone-of-interface=ens33 #查看接口ens33所属区域

## Slide 23: 三、项目实施
任务6-1 使用firewalld 服务
（5）端口控制命令速查。
firewall-cmd --add-port=80/tcp --permanent #永久开启80端口(全局)
firewall-cmd --remove-port=80/tcp --permanent #永久关闭80端口(全局)
firewall-cmd --add-port=65001-65010/tcp --permanent #永久开启65001-65010端口(全局)
firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent
#永久开启80端口(区域public)
firewall-cmd --zone=public --remove-port=80/tcp --permanent
#永久关闭80端口(区域public)
firewall-cmd --zone=public --add-port=65001-65010/tcp --permanent
#永久开启65001-65010端口(区域public)
firewall-cmd --query-port=8080/tcp #查询端口是否开放
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp #开放80端口
firewall-cmd --permanent --remove-port=8080/tcp #移除端口
firewall-cmd --reload #重启防火墙(修改配置后要重启防火墙)

## Slide 24: 三、项目实施
任务6-1 使用firewalld 服务
（6）使用终端管理工具实例。
① 查看firewalld服务当前状态和使用的区域。
[root@Server01 ~]# firewall-cmd --state #查看防火墙状态
[root@Server01 ~]# systemctl restart firewalld
[root@Server01 ~]# firewall-cmd --get-default-zone #查看默认区域
public

## Slide 25: 三、项目实施
任务6-1 使用firewalld 服务
（6）使用终端管理工具实例。
② 查询防火墙生效ens33网卡在firewalld服务中的区域。
[root@Server01 ~]# firewall-cmd --get-active-zones #查看当前防火墙中生效的区域
[root@Server01 ~]# firewall-cmd --set-default-zone=trusted #设定默认区域

## Slide 26: 三、项目实施
任务6-1 使用firewalld 服务
（6）使用终端管理工具实例。
③把firewalld服务中ens33网卡的默认区域修改为external，并在系统重启后生效。分别查看运行时模式与永久模式下的区域名称。
[root@Server01 ~]# firewall-cmd --list-all --zone=work #查看指定区域的防火墙策略
[root@Server01 ~]# firewall-cmd --permanent --zone=external --change-interface=ens33
success
[root@Server01 ~]# firewall-cmd --get-zone-of-interface=ens33
trusted
[root@Server01 ~]# firewall-cmd --permanent --get-zone-of-interface=ens33
no zone

## Slide 27: 三、项目实施
任务6-1 使用firewalld 服务
（6）使用终端管理工具实例。
④ 把firewalld服务的当前默认区域设置为public。
[root@Server01 ~]# firewall-cmd --set-default-zone=public
[root@Server01 ~]# firewall-cmd --get-default-zone
public
⑤ 启动/关闭firewalld服务的应急状况模式，阻断一切网络连接（远程控制服务器时请慎用）。
[root@Server01 ~]# firewall-cmd --panic-on
success
[root@Server01 ~]# firewall-cmd --panic-off
success

## Slide 28: 三、项目实施
任务6-1 使用firewalld 服务
（6）使用终端管理工具实例。
⑥ 查询public 区域是否允许请求ssh 和https 的流量。
[root@Server01 ~]# firewall-cmd --zone=public --query-service=ssh
yes
[root@Server01 ~]# firewall-cmd --zone=public --query-service=https
no
⑦ 把firewalld 服务中请求https 的流量设置为永久允许，并立即生效。
[root@Server01 ~]# firewall-cmd --get-services #查看所有可以设定的服务
[root@Server01 ~]# firewall-cmd --zone=public --add-service=https
[root@Server01 ~]# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
[root@Server01 ~]# firewall-cmd --reload
[root@Server01 ~]# firewall-cmd --list-all #查看生效的防火墙策略

## Slide 29: 三、项目实施
任务6-1 使用firewalld 服务
（6）使用终端管理工具实例。
⑧ 把firewalld 服务中请求https 的流量设置为永久拒绝，并立即生效。
[root@Server01 ~]# firewall-cmd --permanent --zone=public --remove-service=https
success
[root@Server01 ~]# firewall-cmd --reload
[root@Server01 ~]# firewall-cmd --list-all #查看生效的防火墙策略
⑨ 把在firewalld 服务中访问8088 和8089 端口的流量策略设置为允许，但仅限当前生效。
[root@Server01 ~]# firewall-cmd --zone=public --add-port=8088-8089/tcp
success
[root@Server01 ~]# firewall-cmd --zone=public --list-ports
8088-8089/tcp

## Slide 30: 三、项目实施
任务6-1 使用firewalld 服务
2．使用图形管理工具
（1）安装firewall-config。(默认已安装)
（2）启动图形界面的firewall。
在终端输入命令firewall-config,功能如图所示。
[root@Server01 ~]# mount /dev/cdrom /media
[root@Server01 ~]# vim /etc/yumdnf.repos.d/dvd.repo
[root@Server01 ~]# dnf install firewall-config -y

## Slide 31: 三、项目实施
任务6-1 使用firewalld 服务
1）将当前区域中请求http 服务的流量设置为允许，但仅限当前生效，具体配置如图
【例6-1】

## Slide 32: 三、项目实施
任务6-1 使用firewalld 服务
2）尝试添加一条防火墙策略规则，使其放行访问8088～8089 端口（TCP）的流量，并将其设置为永久生效，以达到系统重启后防火墙策略规则依然生效的目的。
① 选择“端口”→“添加”，打开“端口和协议”对话框。
② 配置完毕后单击“确定”按钮，如图

## Slide 33: 三、项目实施
任务6-1 使用firewalld 服务
③ 在“选项”菜单中单击“重载防火墙”，让配置的防火墙策略规则立即生效，如图

## Slide 34: 三、项目实施
NAT（SNAT和DNAT）企业实战
统信UOS V20的防火墙（firewall）利用nat表能够实现NAT功能，将内网地址与外网地址进行转换，完成内、外网的通信。nat表支持以下3种操作。
SNAT：改变数据包的源地址。
DNAT：改变数据包的目的地址。
MASQUERADE：MASQUERADE的作用与SNAT完全一样，改变数据包的源地址。

## Slide 35: 三、项目实施
NAT（SNAT和DNAT）企业实战
1.企业环境
企业网络拓扑如图 所示。内部主机使用192.168.10.0/24 网段的IP 地址，并且使用统信UOS V20主机作为服务器连接互联网，外网IP 地址为固定IP 地址（202.112.113.112）。

## Slide 36: 三、项目实施
NAT（SNAT和DNAT）企业实战
1.企业环境
（1）配置SNAT 保证内网用户能够正常访问Internet。
（2）配置DNAT 保证外网用户能够正常访问内网的Web 服务器。
统信UOS V20服务器和客户端的信息如表所示：
主机名 | 操作系统 | IP地址 | 角色
内网NAT客户端：Server01 | 统信UOS V20 | IP：192.168.10.1（VMnet1） 默认网关：192.168.10.20 | Web服务器、firewalld
防火墙：Server02 | 统信UOS V20 | IP1:192.168.10.20（VMnet1） IP2:202.112.113.112（VMnet8） | firewalld、SNAT、DNAT
外网NAT客户端：Client1 | 统信UOS V20 | 202.112.113.113（VMnet8） | Web服务器、firewalld

## Slide 37: 三、项目实施
NAT（SNAT和DNAT）企业实战
2.配置SNAT 并测试
（1）在Server02 上安装双网卡。
① 在Server02 关机状态下，在虚拟机中添加两块网卡：第1 块网卡连接到VMnet1，第2
块网卡连接到VMnet8。
② 启动Server02，以root 用户身份登录计算机。
③ 单击右上角的网络连接图标，配置。
④ 设置网络接口ens34 的IP 地址为：202.112.113.112/24。
⑤ 按照前文的方法，设置ens32 的IP 地址为192.168.10.20/24。

## Slide 38: 三、项目实施
NAT（SNAT和DNAT）企业实战
2.配置SNAT 并测试
（2）测试环境。
①配置Server01 和Client1 的IP 地址、子网掩码、网关等信息。Server02 要安装双网卡，同时一定要注意计算机的网络连接方式！
② 在Server01 上测试与Server02 和Client1 的连通性
[root@Server01 ~]# ping 192.168.10.20 -c 4 //通
[root@Server01 ~]# ping 202.112.113.112 -c 4 //通
[root@Server01 ~]# ping 202.112.113.113 -c 4 //不通

## Slide 39: 三、项目实施
NAT（SNAT和DNAT）企业实战
2.配置SNAT 并测试
（2）测试环境。
③ 在Server02 上测试与Server01 和Client1 的连通性。
[root@Server02 ~]# ping -c 4 192.168.10.1
[root@Server02 ~]# ping -c 4 202.112.113.113
④ 在Client1 上测试与Server01 和Server02 的连通性。
[root@Client1 ~]# ping -c 4 202.112.113.112 //通
[root@Client1 ~]# ping -c 4 192.168.10.1 //不通
connect: 网络不可达

## Slide 40: 三、项目实施
NAT（SNAT和DNAT）企业实战
2.配置SNAT 并测试
（3）在Server02 上开启转发功能。
[root@client1 ~]# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
1 //确认开启路由存储转发，其值为1。若没有开启，则需要下面的操作
[root@Server02 ~]# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

## Slide 41: 三、项目实施
NAT（SNAT和DNAT）企业实战
2.配置SNAT 并测试
（4）在Server02 上将接口ens34 加入外网区域external。
通过NAT将内网计算机的IP地址转换成RHEL主机接口ens34的IP地址
[root@Server02 ~]# firewall-cmd --get-zone-of-interface=ens34
public
[root@Server02 ~]# firewall-cmd --permanent --zone=external --change-interface=ens34
The interface is under control of NetworkManager, setting zone to 'external'.
success
[root@Server02 ~]# firewall-cmd --zone=external --list-all
external (active)

## Slide 42: 三、项目实施
NAT（SNAT和DNAT）企业实战
2.配置SNAT 并测试
（5）由于需要NAT 连接网络，因此将外网区域的伪装打开（Server02）。
[root@Server02 ~]# firewall-cmd --permanent --zone=external --add-masquerade
[root@Server02 ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@Server02 ~]# firewall-cmd --permanent --zone=external --query-masquerade
yes #查询伪装是否打开，下面的命令也可以
[root@Server02 ~]# firewall-cmd --zone=external --list-all
external (active)

## Slide 43: 三、项目实施
NAT（SNAT和DNAT）企业实战
2.配置SNAT 并测试
（6）在Server02 上配置内部接口ens32。
将内部接口加入内网区域（internal）
[root@Server02 ~]# firewall-cmd --get-zone-of-interface=ens32
public
[root@Server02 ~]# firewall-cmd --permanent --zone=internal --change-interface=ens32
The interface is under control of NetworkManager, setting zone to 'internal'.
success
[root@Server02 ~]# firewall-cmd --reload
[root@Server02 ~]# firewall-cmd --zone=internal --list-all
internal (active)

## Slide 44: 三、项目实施
NAT（SNAT和DNAT）企业实战
2.配置SNAT 并测试
（7）在外网Client1 上配置供测试的Web 服务器。
[root@Client1 ~]# dnf clean all
[root@Client1 ~]# dnf install httpd -y
[root@Client1 ~]# firewall-cmd --permanent --add-service=http
[root@Client1 ~]# firewall-cmd --reload
[root@Client1 ~]# firewall-cmd --list-all
[root@Client1 ~]# systemctl restart httpd
[root@Client1 ~]# netstat -an |grep :80 //查看80端口是否开放
[root@Client1 ~]# dnf install firefox -y
[root@Client1 ~]# firefox 127.0.0.1

## Slide 45: 三、项目实施
NAT（SNAT和DNAT）企业实战
2.配置SNAT 并测试
（8）在内网Server01 上测试SNAT 配置是否成功。
[root@Server01 ~]# ping 202.112.113.113 -c 4
[root@Server01 ~]# dnf install firefox -y
[root@Server01 ~]# firefox 202.112.113.113

## Slide 46: 三、项目实施
NAT（SNAT和DNAT）企业实战
3.配置DNAT 并测试
（1）在Server01 上配置内网Web 服务器及防火墙。
[root@Server01 ~]# dnf clean all
[root@Server01 ~]# dnf install httpd -y
[root@Server01 ~]# systemctl restart httpd
[root@Server01 ~]# netstat -an |grep :80 //查看80端口是否开放
[root@Server01 ~]# firefox 127.0.0.1

## Slide 47: 三、项目实施
NAT（SNAT和DNAT）企业实战
3.配置DNAT 并测试
（2）在Server02 上配置DNAT。
#外网区域的80端口的请求都转发到192.168.10.1。加--permanent需要重启防火墙才能生效
[root@Server02 ~]# firewall-cmd --permanent --zone=external --add-forward-port=port= 80:proto=tcp:toaddr=192.168.10.1
success
[root@Server02 ~]# firewall-cmd --reload
# 查询端口映射结果
[root@Server02 ~]# firewall-cmd --zone=external --query-forward-port=port=80:proto= tcp:toaddr=192.168.10.1
yes
[root@Server02 ~]# firewall-cmd --zone=external --list-all #查询端口映射结果

## Slide 48: 三、项目实施
NAT（SNAT和DNAT）企业实战
3.配置DNAT 并测试
（3）在外网Client1 上测试。
在外网上访问的是202.112.113.112，NAT服务器Server02会将该IP地址的80端口的请求转发到内网Server01的80端口。
[root@client2 ~]# ping 192.168.10.1
connect: 网络不可达
[root@client2 ~]# firefox 202.112.113.112

## Slide 49: 三、项目实施
NAT（SNAT和DNAT）企业实战
4．实训结束后删除Server02 上的SNAT 和DNAT 信息
[root@Server02 ~]# firewall-cmd --permanent --zone=external --remove-forward-port= port=80:proto=tcp:toaddr=192.168.10.1
[root@Server02 ~]# firewall-cmd --permanent --zone=public --change-interface=ens32
[root@Server02 ~]# firewall-cmd --permanent --zone=public --change-interface=ens34
[root@Server02 ~]# firewall-cmd --reload

## Slide 50
项目设计与准备
项目知识准备
项目实施
项目实录

## Slide 51: 四、项目实录
1.视频学习
配置与管理firewalld防火墙

## Slide 52: 四、项目实录
假如某企业需要接入Internet，由ISP分配IP地址202.112.113.112。采用firewall作为NAT服务器接入网络，内部采用192.168.1.0/24，外部采用202.112.113.112。为确保安全需要配置防火墙功能，要求内部仅能够访问Web、DNS及Mail 3台服务器；内部Web服务器192.168.1.2通过端口映像方式对外提供服务。配置firewalld防火墙网络拓扑如图。
配置统信UOS V20下的TCP/IP和远程管理

## Slide 53: 四、项目实录
其他需要说明的信息
本项目后的实训视频、其他文件请详见随书光盘。
本教材电子教案、试卷等全套资源提供群： 414901724
作者QQ：68433059
教材ISBN：

## Slide 54
THANKS